#### arh. Ioan Tipa – BIROU INDIVIDUAL

DE ARHITECTURA

Pr.nr. 264 / 2010

STATIE DE TRANSFER DESEURI MENAJERE

INSURATEI – JUD. BRAILA

- PLAN URBANISTIC DE DETALIU –

MEMORIU  JUSTIFICATIV

1 .    DATE GENERALE

  - Date de recunoastere a documentatiei  :

- Denumirea proiectului      - STATIE DE TRANSFER DESEURI MENAJERE

INSURATEI – JUD. BRAILA

-PLAN URBANISTIC DE DETALIU-

- Beneficiar                         -  CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

- Elaborator                         -  arh. Ioan Tipa – BIROU INDIVIDUAL

DE ARHITECTURA

- Data elaborarii                  -  decembrie 2010

  - Obiectul lucrarii

Printre actiunile de echipare edilitar-gospodareasca a teritoriului judetului Braila se numara si aceea de realizare a unui obiectiv de salubritate atat pentru orasul Insuratei , cat si pentru un teritoriu mai larg situat in sudul judetului, in concordanta cu obiectivele stabilite prin Studiul de fezabilitate “ Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila” elaborat de S.C. “ Romair Consulting SRL “ Bucuresti.

Obiectivul stabilit prin studiul mai-sus amintit se numeste “ Statie de transfer deseuri” si constituie o componenta a unui sistem unitar de management a deseurilor, asa cum prevede in materia respectiva, atat legislatia europeana, cat si cea nationala.

Pentru realizarea obiectivului, Consiliul Judetean Braila a emis Certificatul de Urbanism nr. 228 din 13.11.2009.

Asa cum rezulta din “Extras de carte funciara” emis de OCPI Braila, terenul rezervat amplasamentului in suprafata de 7000 mp se afla in extravilanul UAT Insuratei – Tarla 101/1, Parcela 733/1 si are numarul cadastral 73078.

Terenul apartine domeniului public al UAT Insuratei, iar prin Hotararea Consiliului Local Insuratei nr. 80/27.10.2009  a fost dat in administrare Consiliului Judetean Braila – beneficiarul proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Braila”.

Terenul are categoria de folosinta pasune, este la ora actuala liber de sarcini si are urmatoarele vecinatati:

- la nord, est si west – teren apartinand domeniului privat al Consiliului Local Insuratei;

- la sud           - drumul judetean 203 ;

In cadrul acestei statii de transfer, deseurile solide municipale vor fi descarcate din vehiculele de colectare si stocate pentru  o scurta perioada de timp,  pana cand  acestea vor fi reincarcate in vehicule de transport  mai mari,  de distanta lunga,  pentru expedierea catre  statia de sortare si depozitul conform de la Ianca.

Transferul  deseurilor  biodegradabile  si  mixte  se  va  face  cu  compactare,  in  timp  ce  deseurile reciclabile vor fi transportate fara a fi compactate in prealabil, pentru a asigura o eficienta a sortarii optima.

Statia de transfer Insuratei va fi automata si va avea o capacitate de 5.000 to/an. Deseurile vor fi descarcate  de  pe  rampa  de  acces  de  la  nivelul  superior  printr-o  palnie  de  alimentare.  Va  fi prevazuta o linie de compactare cu un cap fix de presare (90 mc/h). Sistemul de siftare  va fi prevazut cu 3 containere, iar alte 3 containere vor fi de rezerva.

Incepand cu anul 2015, la statia de sortare Insuratei va ajunge si refuzul de sortare, precum si restul materiilor necompostabile rezultate in cadrul proiectului PHARE derulat in orasul Insuratei, capacitatea statiei de transfer crescand la 5.500 tone anual. Pentru marirea capacitatii statiei de transfer nu vor fi necesare investitii suplimentare, fiind crescut numarul de transporturi zilnice catre statia de sortare si depozitul  de la Ianca,  acest lucru reflectandu-se  in cresterea costurilor de operare la statia de transfer Insuratei.

In mod detaliat, functiunile descrise mai-sus sunt prezentate in plansele proiectului, unde sunt descrise atat relatiile functionale cat si suprafetele rezervate.

Particularitatile amplasamentului, respectiv forma terenului, vecinatatile imediate precum si orientarea fata de punctele cardinale, au determinat o anumita distributie si configurare a functiunilor.

### INCADRARE IN ZONA

Concluzii din documentatii de urbanism elaborate

Terenul rezervat amplasamentului  se afla  in extravilanul orasului Insuratei, fiind teren agricol, care, in conformitate cu prevederile actualului Plan Urbanistic General, isi pastreaza destinatia.

Odata cu intocmirea noului PUG se va avea in vedere schimbarea categoriei  din teren “ pasune”  in teren “ curti constructii”  pentru obiective edilitar – gospodaresti (statie transfer deseuri) si implicit introducerea acestui teren in intravilanul localitatii.

Terenul va fi utilizat conform prevederilor continute in plansa “ Reglementari si servituti” cu respectarea regimului de construire, respectiv aliniere, inaltime, racordare la utilitati, aspect exterior al constructiilor.

Fiind vorba de un teren cu folosinta agricola, prin actualul Regulament Local de urbanism nu exista prevederi in ceea ce priveste POT (procentul de ocupare a terenului) si CUT (coieficientul de utilizare a terenului).

Se recomanda ca in spatiile neocupate cu cladiri sau rezervate pentru realizarea in viitor a unor obiective de utilitate publica, sa se asigure amenajarea de spatii verzi.

3.        SITUATIA EXISTENTA

  - Accesibilitate la caile de comunicatie

Parcela pe care se amplaseaza investitia care face obiectul prezentului proiect, este accesibila din DJ 203, terenul fiind in capatul sudic al acesteia.

  - Suprafata ocupata, limite si vecinatati

Terenul in suprafata de 7000 mp este exclusive agricol, la fel cum este si terenul invecinat pe laturile de nord, est si west.

  - Caracterul zonei, aspectul arhitectural si urbanistic

Toata zona in care se situeaza amplasamentul are un caracter unitar de zona agricola.

Dezideratul de a amplasa o statie de transfer deseuri in aceasta zona are un caracter benefic atata vreme cat se propune o valorificare superioara a terenului, in concordanta cu nevoia de imbunatatire a conditiilor de viata a locuitorilor din Insuratei si localitatile arondate.

  - Tipul de proprietate asupra terenului

Terenul pe care se amplaseaza obiectivul este in proprietatea publica a Consiliului Local Insuratei si a fost dat spre administrare Consiliului Judetean Braila.

  - Concluzii asupra studiului geotehnic

Teritoriul judetului se afla pe un fundament de platforma, ce coboara puternic dinspre Dobrogea de vest si nord-vest, ca si dinspre Platforma Moesica spre nord-est, respectiv catre curbura Carpatilor. Fundamentul este  constituit  din sisturi  verzi  si se  afla  la  zi pe  dreapta  Dunarii, iar  sub valea Buzaului coboara la 3500 m.

Peste  fundament  s-a  depus  o  stiva  sedimentara  incepand  cu  tortonianul,  dar  in  special  cu sarmatianul (marne, nisipuri, gresii). Urmeaza meotianul (nisipuri, marne, gresii), apoi dacianul si levantinul, reprezentate prin nisipuri, argile si marne, ultimul avand grosimi de circa 1000 m.

Cuaternarul are circa 400 m grosime si este constituit din Strate de Candesti (nisipuri, pietrisuri cu intercalatii argiloase), Strate de Fratesti (nisipuri si pietrisuri), un complex marnos (marne, argile si nisipuri) si apoi nisipurile de Mostistea. Deasupra se afla 10 - 30 m de leoss; pe dreapta Buzaului si Calmatuiului sunt si nisipuri eoliene.

Solurile judetului Braila se clasifica din punct de vedere geomorfologic in: Cernoziomuri cambice, freatic umede, gleizate, salinizate/alcalizate (194.390 ha), soluri aluviale salinizate si/sau alcalizate (108.845  ha),  solonceacuri  alcalizate  (7.764  ha),  solonceacuri  salinizate  (7.770  ha),  lacoviste salinizate (46.648 ha), psamosoluri (23.320 ha) si altele.

Majoritatea solurilor sunt favorabile agriculturii – una dintre bogatiile judetului Braila.

Pentru detalii privind stratificatia terenului, parametrii geotehnici si conditiile de fundare a constructiilor, a se vedea Studiul geotehnic cuprins in Anexa la prezenta documentatie

  - Parametrii seismici caracteristici zonei

- Zona seismica de calcul – “C”

- gradul seismic                -   8.1

- coieficient Ks                 -  0,20

- Perioada de colt Tc         - 1,0 sec.

3.7.   Analiza fondului construit existent

Nu este cazul, pe teren neexistand constructii.

  - Echiparea existenta

Terenul nu este echipat cu utilitati.

- REGLEMENTARI

  - Obiective nou – propuse

Zona de transfer

Elementul  cheie al oricarui sistem integrat  de management  al deseurilor este dezvoltarea unor zone adecvate de management al deseurilor si a amenajarilor incluse in fiecare zona, adica acele zone ce vor fi deservite de aceeasi infrastructura de management  al deseurilor (depozit, statie de transfer, statie de tratare, etc).

Alegerea  cu  succes  a  acestor  zone  conduce  intr-o  mare  masura  la  cresterea  eficientei sistemului de management  al deseurilor propus. Pana in prezent  nu exista o metodologie specifica de determinare a zonelor de management  al deseurilor, dar pe baza experientei tehnice  internationale  („EPA  –  Ghid  Metodologic  de 	luare  a  deciziilor  in  sistemele  de management al deseurilor”, EPA – „Statii  de  Transfer  – Ghid  metodologic  pentru  luarea deciziilor”), s-au considerat o serie de criterii care pot ajuta la definirea unei mai bune solutii:

•	Criterii de planificare fizica:

-    Impartirea geografica/naturala a zonei, in principal datori muntilor/dealurilor si

vailor;

-  Populatia  (distributie, densitate):  pentru a atinge  nivelurile in care  solutiile de management/tratare a deseurilor devin disponibile tehnic si financiar;

-  Geomorfologia zonei;

-  Coerenta de planificare / sociala a vecinatatilor municipalitatilor;

-  Existenta retelei de drumuri;

-  Existenta zonelor protejate.

•	Criterii de mediu:

-  Folosirea   pamantului,   actuala   situatie   de   mediu,   producerea  deseurilor,

caracteristici hidrogeologice si geologice;

-  Situatia curenta a oricarei infrastructuri de management existente;

-  Coerenta hidrologica a zonelor invecinate;

-  Impartirea echitabila a degradarii mediului in zon

-  Minimizarea impactului de mediu de management al deseurilor de la nivel zonal si judetean;

-  Existenta zonelor protejate si a culturilor.

In  cazul  judetului  Braila,  regulile  care  au  stat  la  baza  delimitarii  zonelor  de  colectare  si transport sunt prezentate in continuare:

•	S-a tinut cont de relieful judetului (zone mai inalte, vai);

•	S-a tinut cont de faptul ca statiile de transfer existente trebuie sa fie in centrul zonei din care fac parte;

•	S-a  tinut  cont  de  drumurile  de  acces  –  sunt  recomandate  drumurile  nationale  si judetene. Distanta parcursa de camioanele de colectare/transport gunoi pe drumurile comunale trebuie sa fie minimizata.

•	Un traseu de colectare pentru o statie de transfer nu trebuie sa depaseasca 100 km (traseu de colectare = statie de transfer (ST) – comuna 1, comuna 2,...comuna n – statie de transfer).

•	S-a tinut cont de distanta  intre statia de transfer si comunele cele mai indepartate. Zona nu trebuie sa aiba o raza mai mare de 40 km pornind de la statia de transfer, dar avand in vedere ca in realitate o zona nu poate fi un cerc, pot exista exceptii.

•	O zona sa aiba minim 20.000-25.000 locuitori;

•	Viitoarele  statii   de  transfer  propuse   trebuie   sa  fie  amplasate  langa   un  drum national/judetean.  Daca sunt amplasate  in oras, trebuie  sa fie amplasate la iesirea dinspre depozitul conform.

Conform regulilor prezentate mai sus, in judetul Braila au fost stabilite 3 zone de transport.

   Zona  3  de  transport  deserveste  orasul  Insuratei  si  un  numar  de  10  comune adiacente. Populatia acestei zone numara 46.110 de locuitori, din care 7.234 locuiesc in mediul urban si 38.876 in mediul rural.

Harta zonarii judetului Braila

Trebuie mentionat faptul ca si in cadrul Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Braila s-a facut o zonare asemanatoare, cu diferenta ca in PJGD judetul era impartit in 4 zone de transfer, cea de-a patra fiind reprezentata de localitatile din Insula Mare a Brailei, comunele Frecatei si Marasu. Analizand situatia acestor doua comune, prin prisma populatiei si a cantitatilor de deseu generat, s-a concluzionat ca nu se justifica o zona de transfer de sine statatoare pentru acestea si au fost incluse in zona 1.

Statia de transfer va fi compusa din:

- zona de transfer a deseurilor:

	zona de cantarire a autocamioanelor, prevazuta cu un cantar,  si zona de circulatie si manevra a autocamioanelor – platforma betonata 2200 mp;

	rampa de acces autocamioane (312 mp);

	sistem de compactare  a deseurilor prevazut cu sistem de siftare a containerelor (1 buc);

	cladire administrativa (30 mp);

	container rezervor de apa potabila si hidrofor;

	container grup sanitar barbati (deserveste numai personalul permanent al statiilor);

	container grup sanitar femei (deserveste numai personalul permanent al statiilor);

	bazin etans vidanjabil pentru apele menajere din incinta (3.5 mc);

-  zona de retentie a apelor pluviale din incinta care cuprinde:

	separator de hidrocarburi prevazut cu filtru coalescent;

	bazin de retentie a apelor pluviale (145 mc) si statie de pompare ape pluviale (2 l/s);

	statie  de  pompare  prefabricata  din  PEID  pentru  evacuarea  apelor  pluviale  din incinta.

-  zona conexa:

	zona postului de transformare (25 mp);

	zona statiei de combustibili;

	parcare personal;

	zona de depozitare containere;

	perdea vegetala (1 200 mp);

	zona libera inierbata (1 870 mp) ;

-  poarta de acces si imprejmuire - bordura (290 ml) si gard (310 ml) ;

Statia de transfer Insuratei va fi automata si va avea o capacitate de 5.000 to/an. Deseurile vor fi descarcate  de  pe  rampa  de  acces  de  la  nivelul  superior  printr-o  palnie  de  alimentare.  Va  fi prevazuta o linie de compactare cu un cap fix de presare (90 mc/h). Sistemul de siftare  va fi prevazut cu 3 containere, iar alte 3 containere vor fi de rezerva.

Pentru operarea statiei de transfer va fi necesar un personal de 10 angajati, lucrandu-se intr-un singur schimb de 8 ore.

Schema de management pentru zona 3 Insuratei

Necesitatea implementarii masurilor propuse in acest proiect este demonstrata de situatia actuala inregistrata in judetul Braila in ceea ce priveste gradul scazut de acoperire cu servicii de salubritate in  zonele rurale. O continuare a situatiei actuale ar conduce in timp la o poluare accentuate a mediului si la un standard de viata scazut, punand in pericol sanatatea populatiei. Astfel atingerea obiectivelor proiectului este conditionata de realizarea investitiilor propuse.

Conceptul de abordare integrata a sistemului de management al deseurilor se refera la atenuarea impactului generat de activitatile de colectare, transport, tratare si depozitarea finala, luate ca un intreg. Acest lucru implica  estimarea impactului gestionarii deseurilor  in toate fazele si, in final, luarea deciziei asupra gestiunii deseurilor pe baza impactului combinat.

Sistemul actual de management al deseurilor din judetul Braila nu urmareste obiectivele strategiei  nationale si europene de management al deseurilor. Cele mai mari probleme privesc:

-  Eliminarea deseurilor in depozite de deseuri neconforme care au impact negativ  asupra mediului.

-  Nivelul scazut de racordare la serviciile de salubrizare la nivelul zonei rurale a judetului. In anul 2007 doar 0,16% din populatia rurala a judetului beneficia de servicii de salubritate. Avand in vedere tintele judetene privind gradul de acoperire cu servicii de salubritate, dupa inchiderea platformelor rurale neecologice, cateva din unitatile administrativ-teritoriale de pe raza judetului au demarat procedurile pentru asigurarea colectarii deseurilor. La nivelul lunii aprilie 2010, 5 comune din judetul Braila au incheiate contracte de servicii de delegare a  gestiunii  serviciului  de  salubrizare  (rezultand  un  grad  de  conectare  la  servicii  de salubritate  de  14%).  Deseurile  colectate  din  zona  rurala  sunt  depozitate  in  prezent  in depozitul conform din localitatea Muchea, detinut de SC TRACON SRL.

In  cursul  anului  2010  va  intra  in  operare  solutia  temporara  privind   managementul deseurilor, prin care se va asigura o rata de acoperire cu servicii de salubritate de 100% si in mediul rural, fiind deja derulata procedura de achizitie publica pentru desemnarea operatorului. Avand in vedere faptul ca in iulie 2009 au fost inchise toate platformele rurale neecologice, in fiecare comuna au fost amenajate tarcuri speciale pentru colectarea PET- urilor  si  deseurilor  din  plastic.  De  asemenea,  s-a  incurajat  compostarea  individuala  in gospodarii a deseurilor biodegradabile.

- Lipsa tratarii deseurilor biodegradabile,  care sunt eliminate in prezent la comun cu toate deseurile  si  inexistenta  colectarii  separate  a  fractiei  biodegradabile.  In  prezent  nu  se practica devierea deseurilor biodegradabile de la depozitele de deseuri, asa cum se cere prin legislatia nationala si a CE.

- Gradul  scazut  al  reciclarii  si  lipsa  colectarii  separate  a  materialelor  reciclabile.  Tintele specifice pentru recuperarea/reciclarea deseurilor provenite din ambalaje, asa cum sunt stabilite de legislatia nationala si a CE nu pot fi atinse daca nu se implementeaza un system de management integrat al deseurilor, incluzand facilitati de sortare, dar si componenta de colectare selectiva a deseurilor.

- Echipamentul folosit pentru serviciile de salubrizare este invechit si uzat.

Scopul particular al acestui proiect il reprezinta identificarea masurilor, pentru o perioada de 30 de ani (2008-2038), care trebuie indeplinite pentru dezvoltarea unui sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Braila, in conformitate  cu obligatiile legale. Aceste obligatii reies din legislatia nationala, precum si din planurile nationale si regionale care au fost elaborate.

In Zona  3 se va realiza colectarea deseurilor  doar  din zona  rurala,  orasul  Insuratei avand  in derulare un proiect PHARE prin care se va asigura colectarea deseurilor. La fel ca si in zona 2, deseul colectat din zona rurala va fi de tipul reciclabil – hartie/carton,  sticla si plastic/metal - si rezidual. Frecventa colectarii va fi de 2 ori pe luna pentru deseul reciclabil din hartie si carton, o data pe luna pentru deseul din sticla, de 3 ori pe luna pentru deseul din plastic si metal, in timp ce deseul rezidual va fi ridicat saptamanal.

Documentele care stau la baza definirii strategiei si proiectarii sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Braila, cu respectarea tintelor impuse, sunt SNGD, PNGD, PRGD, SNDD, POS si TA. Aceste documente se au in vedere cu acordarea prioritatii, in ordinea elaborarii in timp, adica documentele cele mai recente se considera ca prioritare.

  Deseuri biodegradabile:

La  nivel  de  obiective  nationale,   pana  in  anul  2013  cantitatea   anuala  a  deseurilor biodegradabile depozitate se va reduce pana la 50% din cantitatea inregistrata in 1995 si la 35% pana in 2016. Cantitatea totala de deseuri biodegradabile inregistrata in judetul Braila la nivelul anului 1995, a fost estimata pe baza cantitatii totale de deseuri biodegradabile inregistrate  la  nivel  national,  luandu-se  in  considerare   si  populatia  judetului  Braila, rezultand aproximativ 82.000 tone deseuri biodegradabile in judetul Braila in anul 1995. In ceea ce priveste cantitatea de deseuri biodegradabile depozitate din judetul Braila, aceasta trebuie sa fie de maxim 41.382 tone in 2013, ceea ce inseamna ca aproximativ 35.000 tone de deseuri biodegradabile vor trebui deviate de la depozitare. Pentru anul 2016, cantitatea de deseuri biodegradabile ce vor trebui deviate de la depozit este de aproximativ 47.000 tone.

  Deseuri din ambalaje:

Documentele amintite mai sus, prevad si implementarea masurilor pentru reducerea considerabila  a  depozitarii  deseurilor  de  ambalaje.  Pana  in  anul  2013  se  prevede recuperarea materialelor utile din deseurile de ambalaje pentru reciclare sau recuperare de energie, dupa cum urmeaza:

•	Cel putin 60% - pentru hartie si carton – aproximativ 4.000 tone

•	22,5% - pentru mase plastice – aproximativ 1.500 tone

•	60% - pentru sticla – aproximativ 2.000 tone

•	50% - pentru metale – aproximativ 650 tone

•	15% - pentru lemn – aproximativ 500 tone

Din punct de vedere valoric, tintele privind reciclarea deseurilor din ambalaje, prezentate mai sus, sunt  diferite  de  cele  cuantificate in  faza  de  PITL,  deoarece  a fost  reanalizata modalitatea  de estimare a cantitatii totale de deseuri din ambalaje generate in judetul Braila, aceasta  suferind modificari, ce vor fi prezentate detaliat in capitolul 4.

  Inchiderea vechilor depozite de deseuri neconforme:

o 	Anul 2009: depozitele rurale (16.07.2009) – realizat;

o 	Anul 2009: sistare depozitare in depozitul urban de deseuri din Ianca - realizat;

o 	Anul 2017: sistare depozitare in depozitul urban de deseuri de la Faurei.

  Rata de racordare:

o 	Rata de racordare in mediul urban de 100% in anul 2013. Aceasta inseamna ca pana in anul 2013, toti locuitorii din mediul  urban ai judetului vor fi racordati la serviciile de salubrizare;

o 	Rata de racordare in mediul rural de 80% in anul 2009. Avand in vedere ca acest studiu de fezabilitate a fost realizat in anul 2009 si ca situatia actuala prezinta un grad de conectare la servicii de salubritate in mediul rural scazut (aproximativ 13% la  sfarsitul anului  2009),  aceasta tinta va putea fi atinsa  in anul  2010, cand va deveni  functionala  solutia  temporara  pentru  colectarea  deseurilor  menajere  din mediul rural.

Managementul  deseurilor implica trei strategii complementare reflectate in politica UE, pentru a continua dezvoltarea principiului dezvoltarii durabile:

•	Eliminarea generarii de deseuri la sursa prin imbunatatirea proiectarii produsului;

Prevenirea si eliminarea  deseurilor  aflate in stransa legatura  cu  metodele de  fabricatie imbunatatite  si  influentarea  consumatorilor  de  a  achizitiona  si  de  a  consuma  produse ecologice care necesita mai putina ambalare;

•	Incurajarea reciclarii deseurilor si reutilizarea ambalajelor si a deseurilor  din ambalaje, a bateriilor si acumulatorilor si a deseurilor de echipamente electrice si electronice;

•	Reducerea poluarii din arderea deseurilor.

Alte  proiecte  aflate  in  implementare  in  judetul Braila  sunt  cele de  la  Faurei  si  Insuratei, proiecte ce vor fi finantate prin fonduri PHARE  si care vor asigura colectarea selectiva si transportul deseurilor in orasele Faurei si Insuratei.

Proiectul  „Implementarea unui  sistem  de  management  al deseurilor  in orasul  Insuratei si satele componente” va fi finantat prin fonduri Phare 2005 „Coeziune economica si sociala - Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor” si va fi finalizat in anul 2010.

Acest  proiect  propune  colectarea  selectiva  a  deseurilor  si  constructia  unor  infrastructuri pentru sortarea si compostarea acestora, fiind dimensionat exclusiv pentru nevoile orasului Insuratei si satelor componente.

In  cadrul  proiectului,  se  vor  amenaja  platforme  de  precolectare  deseuri  in  zona  tinta: gospodarii individuale, blocuri si institutii publice, 17 platforme noi de precolectare in orasul Insuratei si 3 platforme noi in satele Lacu Rezii, Maru Rosu, Valea Calmatui.

Fiecare platforma  are suprafata de 10 mp si va fi dotata cu cate 4 europubele de 1,1 mc, pentru hartie, plastic, sticla si pentru deseuri menajere.

Pentru componenta  de colectare a deseurilor se vor achizitiona 2 autogunoiere (una de 10 mc pentru deseuri reciclabile si una de 16 mc pentru deseurile menajere).

Acest proiect va fi integrat in sistemul judetean de management  integrat al deseurilor incepand cu anul 2015, cand va trece perioada de 5 ani in care nu pot fi modificate conditiile initiale stabilite in cadrul contractului de finantare prin fonduri PHARE.

Integrarea proiectului va presupune transportul deseurilor rezultate de la facilitatea construita (refuzuri de sortare si materii necompostabile)  la statia de transfer Insuratei si depozitarea acestora la depozitul  conform de la Ianca ce va fi construit prin prezentul  proiect. Orasul Insuratei va fi integrat si din punct de vedere al tarifului, locuitorii din Insuratei platind acelasi tarif ca si locuitorii din mediul urban zona 2 si fiind prevazute reinvestitii in recipiente de colectare.

Un alt proiect privind tratarea biologica a deseurilor este in curs de implementare in orasul Insuratei  si  in  satele  componente,  proiect  finantat  prin  Program  Phare  2005  Coeziune economica si sociala – Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor, care are ca an de finalizare estimat 2010.

In cadrul acestui proiect se va implementa un sistem de colectare selectiva a deseurilor, axat pe 4 pubele: cate una pentru hartie, plastic si sticla si una pentru deseuri          menajere (biodegradabile). De asemenea, se va construi o facilitate  care  va include o mini sortare manuala a deseurilor reciclabile si o platforma de compostare a deseurilor biodegradabile.

Platforma  de compost va avea forma rectangulara cu pereti pe 3 laturi (fara latura frontala) si o suprafata de 2500 mp. Pardoseala va fi din beton armat turnat in campuri iar peretii vor fi din prefabricate de beton armat, totul dimensionat sa reziste sarcinii specifice exercitate de volumele de gunoi depozitate, utilajelor si atingerii accidentale a peretilor de catre utilajele de incarcare-descarcare.

Suprafata platformei de compostare corespunde cu depozitarea a doua cicluri de productie, reprezentand 6 luni  de  colectare a  deseului menajer,  al  treilea  ciclu  de  productie  sa  fie depozitat in locul primului (intre timp primul ciclu de productie se finalizeaza, compostul fiind indepartat). Statia de compostare de la Insuratei va prelucra aproximativ 1.000 tone de deseu biodegradabil anual, cantitate ce va fi luata in considerare pentru atingerea tintei de deviere de la depozitare a deseurilor biodegradabile.

Ca  si  echipamente,  in  cadrul   proiectului  se  vor  achizitiona  un  incarcator  frontal,   2 autogunoiere, un cantar bascula si 80 de europubele.

Statia de compost ce se va construi in cadrul acestui proiect va prelucra deseuri menajere si asimilabile din comert, industrie si institutii si a fost dimensionata strict pentru nevoile orasului Insuratei.

Proiectele aflate in implementare in  orasele  Faurei  si  Insuratei  vor  asigura  colectarea  separata  a  deseurilor generate in aceste orase.

Cantitatile de hartie si carton separate in cadrul proiectelor de la Insuratei si Faurei, si lemnul separat in cadrul proiectului de la Insuratei vor fi luate in considerare pentru atingerea tintei de deviere de la depozitare a deseurilor biodegradabile.

Conform  Studiului de Fezabilitate pentru proiectul de apa/ apa uzata, cantitatile de namol generate la statiile de epurare de la Faurei si Insuratei, vor fi utilizate integral in agricultura.

Zona  3  de  transport  deserveste  orasul  Insuratei  si  un  numar  de  10  comune adiacente. Populatia acestei zone numara 46.110 de locuitori, din care 7.234 locuiesc in mediul urban si 38.876 in mediul rural

La statia de transfer sunt acceptate urmatoarele tipuri de deseuri:

•	  Deseuri  solide  municipale  (DSM) si deseuri  provenite  din comert  similare  cu cele menajere - generate de gospodarii, intreprinderi, institutii si firme prestatoare de servicii. DSM include de obicei o gama larga de materiale inclusiv PET-uri de unica

folosinta, ambalaje, deseuri alimentare si maculatura. DSM  includ un  amestec  de materii usor alterabile si nealterabile.

Prin implementarea colectarii selective se pot aduce separat la statia de transfer cele doua fractii.

Fractiile  vor  fi mentinute  separate  si pe  parcursul  transportului  lung  curier,  fractia deseuri  reciclabile  fiind  destinta  procesarii  pe  linii  de  selectare,  fractia  deseuri menajere fiind destinata compostarii iar fractia deseuri mixte fiind destinata depozitarii directe.

•	 Deseuri vegetale provenite din parcuri si gradini – includ, de obicei, frunze, resturi de iarba, crengi si tufisuri. Deseurile sunt sortate astfel incat sa poata fi tratate prin tehnica de compostare sau pot fi dirijate direct la depozitare finala.

•	Deseuri din ambalaje - se colecteaza direct de la populatie sau agenti economici (pe filiere  diferite  de   colectarea  deseului   municipal)   si  includ  materii   care   pot   fi reprocesate pentru introducerea in procesul de fabricatie a unor noi produse. Printre materiile reciclabile obisnuite se numara hartia, hartia pentru ziare, metalele feroase, plasticul, recipientele din sticla si cutiile de aluminiu.

•	Deseuri  provenite  din  sortarea  deseurilor  menajere  colectate  separat in cadrul pubelei „deseuri reciclabile”.

•	Deseuri provenite din curatenia stradala - colectate separat, destinate depozitarii directe in cadrul depozitului central de deseuri.

La statia de transfer nu sunt acceptate urmatoarele tipuri de deseuri:

•	Reziduuri rezultate din constructii si demolari (C&D) de cladiri, drumuri si altele.

De obicei este vorba de beton, caramida,  lemn, zidarie, materiale pentru acoperis, ghips, mortar, metale si trunchiuri de lemn. Deseurile C&D vor fi transportate direct la depozitul  ecologic  deoarece  pe  de  o  parte  genereaza  probleme  de  transport  (in special in cazul camioanelor dotate cu dispozitive speciale datorita densitatii mari a deseurilor) iar pe de alta parte datorita posibilitatii de utilizare ca strat de acoperire zilnica la depozitul ecologic.

•	Deseurile  periculoase sau speciale (DPS) includ materii periculoase generate  de spitale, cabinete dentare,  alte  unitati  medicale  precum  si materiile  speciale de  uz domestic precum produsele de curatare, pesticide, erbicide, reziduuri provenite de la automobile precum  ulei de motor, lichid de frana, antigel si vopsea. Pentru fiecare categorie se  ofera  o filiera specifica  de  tratare  in conformitate  cu  cerintele  legale specifice fiecarei categorii in parte.

In ceea ce priveste sortarea deseurilor in prezent, in judetul Braila nu exista facilitati de sortare a deseurilor reciclabile. Este,  totusi,  in  curs  de  implementare  un  proiect  finantat  prin  fonduri        PHARE,  in  orasul Insuratei, care va include si o componenta de sortare a deseurilor.  Acest proiect propune colectarea  selectiva  a  deseurilor  si  constructia  unor   infrastructuri   pentru   sortarea  si compostarea acestora, fiind dimensionat exclusiv pentru nevoile orasului Insuratei si satelor componente.

In  cadrul  proiectului,  se  vor  amenaja  platforme  de  precolectare  deseuri  in  zona  tinta: gospodarii individuale, blocuri si institutii publice, 17 platforme noi de precolectare in orasul Insuratei si 3 platforme noi in satele Lacu Rezii, Maru Rosu, Valea Calmatui.

Fiecare platforma  are suprafata de 10 mp si va fi dotata cu cate 4 europubele de 1,1 mc, pentru hartie, plastic, sticla si pentru deseuri menajere.

Componenta de sortare a deseurilor prevede o sortare manuala a deseurilor reciclabile care nu vor fi puse in pubelele corespunzatoare, construindu-se o platforma de sortare pentru 2 sortatori cu dimensiunile: 2m x 8m.

Deseurile  sortate  vor fi valorificate prin vanzarea lor catre operatorii  din domeniu, in baza unor contracte ferme pe perioade medii si lungi.

Acest proiect va fi integrat in sistemul judetean de management  integrat al deseurilor incepand cu anul 2015, cand va trece perioada de 5 ani in care nu pot fi modificate conditiile initiale stabilite in cadrul contractului de finantare prin fonduri PHARE.

Integrarea proiectului va presupune transportul deseurilor rezultate de la facilitatea construita (refuzuri de sortare si materii necompostabile)  la statia de transfer Insuratei si depozitarea acestora la depozitul conform de la Ianca ce va fi construit prin prezentul proiect.

La stabilirea  necesitatilor  de sortare pentru sistemul de management  integrat al deseurilor proiectat prin prezentul proiect, in scopul atingerii tintelor judetene privind reciclarea si recuperarea deseurilor din ambalaje, au fost luate in considerare si outputurile de reciclabile provenite de la aceasta mini-statie de sortare de la Insuratei, cat si deseurile reciclabile care vor fi colectate separat in cadrul proiectului PHARE de la Faurei.  Datorita  faptului  ca  orasul  Faurei  nu  face  parte  din  Asociatia  de Dezvoltare  Intercomunitara  „Eco  Dunarea”  Braila,  acest  proiect  nu  va  fi  integrat  in sistemul judetean de management integrat al deseurilor

Un alt proiect privind tratarea mecano-biologica a deseurilor este in curs de implementare in orasul Insuratei si in satele componente, proiect finantat prin Program Phare 2005 Coeziune economica si sociala – Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor, care are ca an de finalizare estimat 2010. In cadrul acestui proiect se va construi o statie de compostare deseuri biodegradabile si se vor achizitiona un incarcator frontal, 2 autogunoiere, un cantar bascula si 80 de europubele.                   In cadrul acestui proiect se va implementa un sistem de colectare selectiva a deseurilor, axat pe 4 pubele: cate una pentru hartie, plastic si sticla si una pentru deseuri menajere (biodegradabile). De asemenea, se va construi o facilitate  care  va include o mini sortare manuala a deseurilor reciclabile si o platforma de compostare a deseurilor biodegradabile.

Platforma  de compost va avea forma rectangulara cu pereti pe 3 laturi (fara latura frontala) si o suprafata de 2500 mp. Pardoseala va fi din beton armat turnat in campuri iar peretii vor fi din prefabricate de beton armat, totul dimensionat sa reziste sarcinii specifice exercitate de volumele de gunoi depozitate, utilajelor si atingerii accidentale a peretilor de catre utilajele de incarcare-descarcare.

Suprafata platformei de compostare corespunde cu depozitarea a doua cicluri de productie, reprezentand 6 luni  de  colectare a  deseului menajer,  al  treilea  ciclu  de  productie  sa  fie depozitat in locul primului (intre timp primul ciclu de productie se finalizeaza, compostul fiind indepartat). Statia de compostare de la Insuratei va prelucra aproximativ 1.000 tone de deseu biodegradabil anual, cantitate ce va fi luata in considerare pentru atingerea tintei de deviere de la depozitare a deseurilor biodegradabile.

Statia de compost ce se va construi in cadrul acestui proiect a fost dimensionata strict pentru nevoile orasului Insuratei,

In afara  de statiile de compostare  descrise mai sus, in judetul  Braila nu exista alte statii pentru tratarea deseurilor biodegradabile.

Masuri de protejare a mediului

Apa

Cel mai important curs de apa ce trece prin apropierea statie de transfer este raul Calmatui, aflat la o distanta de ~3,5 km.

Principalele surse de poluare a apelor in faza de executie sunt reprezentate de:

-	deversari accidentale de ape uzate menajere provenite de la organizarea de santier;

-	scurgeri accidentale de uleiuri, hidrocarburi provenite de la echipamentele si utilajele folosite.

-	echiparea  organizarii  de  santier  cu  cabine  ecologice  etanse  si  descarcarea periodica a acestora;

-	folosirea	echipamenetelor	si	utilajelor	performanente, corespunzatoare si verificarea periodica a acestora.

-	organizarea de santier nu va fi amplasata in apropierea apelor de suprafata.

Sursele potentiale de impurificare a apelor in perioada de exploatare vor fi reduse la minim prin executia retelei de canalizare interna, a separatorului de hidrocarburi si a bazinului vidanjabil.

Pentru protectia calitatii apelor se vor lua urmatoarele masuri:

-	colectarea apelor uzate menajere prin reteaua de canalizare menajera interna  si deversarea lor in bazinul vidanjabil etans, de unde vor fi colectate si transportate la cea mai apropiata statie de epurare;

-	preepurarea apelor pluviale in separatorul de hidrocarburi prevazut, inainte de deversarea acestora in mediul natural;

-       pastrarea curateniei pe amplasament

Surse de poluare a solului in perioada de constructie

Sursele posibile de poluare a solului sunt:

-	depozitarea pe sol a deseurilor menajere si cele din constructie;

-	infiltrarea de ape uzate in sol, datorate unor defectiuni la sistemul de colectare a apelor uzate rezultate din organizarea de santier;

-	scurgeri accidentale de uleiuri si produse petroliere de la utilaje;

Depozitarile temporare	a unor materiale de constructie pe sol, dupa cum si depunerile accidentale  de carburanti/lubrefianti datorate unor defectiuni a  utilajelor or  mijloacelor de transport, vor trebui sa fie urmate de igienizarea corespunzatoare a perimetrelor poluate.

Surse de poluare a solului si subsolului in perioada de exploatare

Surse potentiale de poluare:

•	Instalatiile de procesare a deseurilor

•	Instalatiile de canalizare

Prognozarea impactului

Decopertare stratului de sol

Pentru realizarea obiectivelor proiectate, vor fi necesare operatiuni de decopertare a solului vegetal, in zonele destinate construirii halelor, a platformelor betonate precum si a cailor de acces. Solul fertil va fi depozitat pe amplasament si va fi folosit la aducerea la starea initiala a perimetrelor afectate de lucrarile de santier, la incheierea lucrarilor de executie.

In  conditiile  respectarii  termenilor  tehnici  stabiliti  prin  proiect,  apreciem  ca  operatiunile determinate de constructia statiilor, cu un impact fizic (mecanic) destul de important asupra solului si subsolului, nu vor avea o influenta negativa asupra mediului.

Masuri pentru protectia apelor

Pentru protectia calitatii apelor vor fi luate urmatoarele masuri, in faza de executie:

Impactul asupra componentelor subterane

Avand in vedere ca nu se vor executa sapaturi, cum am intalnit in cazul depozitului, si datorita dimensiunilor constructiei, va exista un impact nesemnificativ.

Impactul asupra retelei hidrologice

Constructia si exploatarea statiei de transfer nu prevede lucrari sau activitati limitrofe retelei hidrologice. In consecinta, nu va exista un impact asupra retelei hidrologice.

Impactul transfrontiera

Avand in vedere faptul ca proiectul se desfasoara doar in interiorul judetului Braila, judetul Braila nefiind un judet la granita, si luand in considerare distantele la care se afla obiectivele fata de frontiera, nu va exista un impact transfrontiera pentru acest factor de mediu.

Masuri de diminuare a impactului

In perioada de constructie

Pentru protectia poluarii solului vor trebui respectate urmatoarele masuri atat in perioada de constructie, cat si in cea de exploatare:

-	evitarea depunerii pe sol a diferitelor materiale utilizate;

-	orice material utilizat va fi depozitat in spatii inchise;

-	mentinerea curateniei pe amplasament;

-	folosirea oricaror substante toxice in procesul de constructie se va face doar dupa obtinerea aprobarilor necesare, functie de caracteristicile acestora, inclusiv masurile de depozitare;

-	verificarea periodica a utilajelor pentru a evita scurgerile de ulei;

-	organizarea de santier va ocupa o suprafata cat mai restransa;

-	utilizarea toaletelor ecologice pe durata executiei.

In cazul scurgerilor accidentale de uleiuri sau combustibil pe suprafata solului, se va interveni imediat prin curatarea zonei afectate si astfel evitarea infiltrarii in stratul de sol.

In perioada de exploatare

-	folosirea statiei de transfer doar pentru categoria de deseuri municipale autorizate si acceptate;

-	utilizarea de echipamente si utilaje conforme, moderne si corespunzatoare;

-	verificarea  pozitionarii  corecte  a  containerelor  si  a  sistemelor  de  ancorare  ale containerelor de mare capacitate si echipamentului hidraulic de compactare;

-	verificarea  periodica  a  sistemului  de  prindere  a  echipamentului  de  compactare  la containerul de mare capacitate, in vederea evitarii scurgerii si imparstierii deseurilor;

-	functionalitatea echipamentului hidraulic;

-	interzicerea  descarcarii  oricaror  categorii  de  deseuri  in  alta  parte  decat  direct  in containerele prevazute;

- utilizarea vehiculelor de transport corespunzatoare si verificarea periodica a acestora pentru a evita posibile scurgeri de carburanti pe sol.

Biodiversitatea

Impactul prognozat

Construirea statiei de transfer va avea un impact asupra speciilor de flora si fauna doar pe amplasament  si  in  jurul  acestuia.  Avand  in  vedere  distanta  la  care  se  afla  fata  de  situl ROSCI0259 Valea Calmatuiului (aprox. 1 km), nu se preconizeaza un impact asupra sitului.

Sursele  de  poluare  cu  impact  potential  asupra  factorilor  de  mediu,  florei,  faunei  etc  din perimetrul zonei proiectului pot fi generate de:

-	organizarea de santier;

-	descarcari accidentale de ape uzate menajere;

-	emisii necontrolate de particule, praf, fum, zgomot si mirosuri provenite din zona de descarcare si de depozitare temporara a deseurilor;

-	deseuri menajere si de constructie.

Un impact  asupra  siturilor Natura  2000  il  are  transportul deseurilor (gaze de  esapament, zgomot). Noxele emise la combustia a 1000 l motorina sunt:

•	particule	0,222 kg

•	SOx	0,005 kg

•	CO	0,001 kg

•	hidrocarburi	0,480 kg

•	NOx	1,450 kg

•	aldehide si cetone	0,120 kg

•	substante organice	0,080 kg

Se vor lua masurile necesare pentru evitarea decopertarii inutile a stratului vegetal si se vor prevedea   utilaje  dotate  cu  sisteme  moderne  de  ardere,  corespunzatoare  normelor  si prevederilor in vigoare.

Masuri de reducere a impactului asupra biodiversitatii

Masurile de protectie a florei si faunei pentru perioada de constructie se iau din faza de proiectare si organizare a lucrarilor, astfel:

-	amplasamentul organizarii de santier si traseul drumurilor de acces sunt astfel stabilite incat sa aduca prejudicii minime mediului natural;

-	suprafata de teren ocupata temporar in perioada de constructie trebuie limitata la strictul necesar;

-	se  va  evita  depozitarea  necontrolata  a  deseurilor  ce  rezulta  in  urma  lucrarilor respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite de autoritatile pentru protectia mediului;

-	la sfarsitul lucrarilor, proiectantul a prevazut fondurile necesare refacerii ecologice a suprafetelor de teren ocupate temporar si redarea acestora folosintelor initiale.

In  ceea  ce  priveste  transportul  deseurilor,  respectiv  colectarea  deseurilor  de  la  surse  si transportarea lor catre statia de transfer dar si transportarea deseurilor colectate din statia de transfer spre statiile de sortare, compostare si depozit  se recomanda urmatoarele masuri, in vederea protectiei si conservarii ecosistemelor terestre:

-	utilizarea autovehiculelor performante, corespunzatoare si cu emisii reduse de noxe;

-	alegerea cu atentie a traseelor de colectare din zonele protejate, evitandu-se pe cat posibil tranzitarea ariilor protejate;

-	in zonele stricte, situri Natura 2000, zone cu specii protejate, se recomanda evitarea tranzitarii,  insa daca localitatile se regasesc in aceste zone, se pot impune masuri speciale, in functie de caz;

Pentru evitarea  afectarii  biotopurilor  invecinate  noii  activitati,  s-a  prevazut  realizarea  unei perdele verzi care are printre altele si rol de retinere a suspensiilor antrenabile de curentii de aer. In timp, o data cu cresterea vegetatiei, perdeaua verde va face legatura dintre biotopurile ce se vor dezvolta in deponeu si cele deja existente in exteriorul acestuia. In zona de protectie cu latimea de 4 m, se vor planta 4 randuri de puieti dupa cum urmeaza: 1 rand de stejar, 1 rand salcam si 2 randuri arbusti (1 corn, 1 arin). Densitate : 5000 puieti/ha.

Perdeaua verde prevazuta in proiect a fi realizata in jurul deponeului, va oferi de asemenea adapost pentru animalele si pasarile care s-au obisnuit cu zgomotele specifice activitatii. In timp, aceasta perdea  verde va fi o mica padurice care poate sa adaposteasca o fauna specifica. Printre randurile  de  arbori,  se  mai  pot  planta  si  arbusti care  cresc la  umbra,  astfel incat perdeaua sa fie cat mai deasa si cat mai eficienta atat in perioada calda cat si in cea rece.

Peisajul

In perioada de constructie se vor ocupa anumite suprafete de teren  in zona de amplasare a obiectivului, pentru depozite de materiale, organizare de santier.

Aparitia santierului va insemna inlocuirea peisajului actual amorf, dar natural, cu un peisaj antropizat, plin de miscare si de componente precum:

-	zone in curs de excavare,

-	drumuri de acces sau tehnologice,

-	cladiri si instalatii in constructie

-	oameni angrenati in diferite activitati

-	utilaje de diferite dimensiuni si culori.

Unele din modificarile mentionate se vor mentine si in faza de exploatare iar o parte vor fi definitive.  Zonele  excavate  si  prezenta  utilajelor  vor  dispare  dupa  finalizarea lucrarilor  de constructie.

Constructiile de pe amplasamentele statiilor de transfer, sortare si compostare se vor incadra in peisaj, fiind in concordanta cu prevederile planurilor de amenajare a teritoriului din localitatile respective.

Dupa realizarea obiectivelor va dispare terenul agricol si, in peisaj, vor aparea o serie de noi componente antropice:

-	drum de acces si drumuri tehnologice pe amplasament;

-	cladiri, hale, suprafete betonate pentru parcari si instalatii.

Tinand cont  de  suprafetele  reduse  ocupate  de  aceste  obiective,  nu  va  exista  un  impact semnificativ asupra peisajului, in conditiile respectarii prevederilor proiectului.

Masuri de reducere a impactului

Pentru protectia peisajului, activitatile de constructii se vor desfasura strict in perimetrul necesar organizarii de santier, pe o perioada de timp limitata.

Accesul in zona se va face doar pe drumul de acces amenajat, iar circulatia utilajelor respectiv a mijloacelor  de  transport  auto  se  va  realiza  doar  pe  suprafetele  de  teren  strict  necesare executarii lucrarilor.

In perioada de exploatare nu s-a prognozat un impact semnificativ asupra peisajului, tinand cont  ca  toate  constructiile  si  instalatiile  tehnologice  de  pe  amplasamente  se  vor  incadra corespunzator  in  peisaj.  Prin  urmare  nu  sunt  prevazute  masuri  speciale  pentru  protectia peisajului.

Proiectul  prevede  instalarea  unor  imprejmuiri  pe  perimetrul  statiei  de  transfer  respective, permitand astfel protectia intregii suprafete alocate. Imprejmuirea va fi dublata de o perdea vegetala din arbori si arbusti.

Intocmit,

Arh. Tipa Ioan