#### arh. Ioan Tipa – BIROU INDIVIDUAL

DE ARHITECTURA

Pr.nr. 262 / 2010

DEPOZIT DE DESEURI NEPERICULOASE

SI STATIE DE SORTARE

IANCA – JUD. BRAILA

- PLAN URBANISTIC DE DETALIU –

MEMORIU  JUSTIFICATIV

1 .    DATE GENERALE

  - Date de recunoastere a documentatiei  :

- Denumirea proiectului       - DEPOZIT DE DESEURI NEPERICULOASE

SI STATIE DE SORTARE  IANCA – JUD. BRAILA

-PLAN URBANISTIC DE DETALIU-

- Beneficiar                         -  CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

- Elaborator                         -  arh. Ioan Tipa – BIROU INDIVIDUAL

DE ARHITECTURA

- Data elaborarii                  -  decembrie 2010

  - Obiectul lucrarii

Printre actiunile de echipare edilitar-gospodareasca a teritoriului judetului Braila se numara si aceea de realizare a unui obiectiv de salubritate atat pentru orasul Ianca , cat si pentru un teritoriu mai larg situat in centrul judetului, in concordanta cu obiectivele stabilite prin Studiul de fezabilitate “ Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila” elaborat de S.C. “ Romair Consulting SRL “ Bucuresti.

Obiectivul stabilit prin studiul mai-sus amintit se numeste “ Depozit de deseuri nepericuloase si statie de sortare Ianca – Judetul Braila” si constituie o componenta a unui sistem unitar de management a deseurilor, asa cum prevede in materia respectiva, atat legislatia europeana, cat si cea nationala.

Pentru realizarea obiectivului, Consiliul Judetean Braila a emis Certificatul de Urbanism nr. 229 din 13.11.2009.

Asa cum rezulta din “Extras de carte funciara” emis de OCPI Braila, terenul rezervat amplasamentului in suprafata de 77500 mp se afla in extravilanul UAT Ianca– Tarla nr. 17, Parcela 60/2 si are numarul cadastral 70680.

Terenul apartine domeniului public al UAT Ianca, iar prin Hotararea Consiliului Local Ianca nr. 89/29.10.2009  a fost dat in administrare Consiliului Judetean Braila – beneficiarul proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Braila”.

Terenul are destinatia agricol, este la ora actuala liber de sarcini si are urmatoarele vecinatati:

- la nord si est – terenuri agricole apartinand domeniului privat al Consiliului Local Ianca;

- la sud si west – drum exploatare ;

Cerintele, necesitatile si deficientele sistemului existent

Sistemul  actual  de management  al deseurilor  din  judetul Braila  nu  urmareste obiectivele strategiei  nationale  si  europene  de  management  al  deseurilor.                                  Cele  mai  mari  probleme privesc:

•	Eliminarea deseurilor in depozite de deseuri neconforme (1 depozit urban neconform functional – Faurei, 1 depozit in care a fost sistata depozitarea in luna iulie 2009 – Ianca si 138 platforme neecologice din mediul rural – inchise in luna iulie 2009), care au impact negativ asupra mediului;

•	Nivelul  scazut  de  racordare  la  serviciile  de  salubrizare  la  nivelul  zonei  rurale  a judetului. In anul 2007 doar 0,16% din populatia rurala a judetului beneficia de servicii de salubritate. Avand in vedere tintele judetene privind gradul de acoperire cu servicii de salubritate, dupa inchiderea platformelor rurale  neecologice, cateva din unitatile administrativ-teritoriale de pe raza judetului au demarat procedurile pentru asigurarea colectarii  deseurilor.  La  nivelul  lunii  aprilie  2010,  5  comune  din  judetul  Braila  au incheiate  contracte  de  servicii  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  salubrizare. Deseurile colectate din zona rurala sunt depozitate in prezent in depozitul conform din localitatea Muchea, detinut de SC TRACON SRL.

•	Lipsa tratarii deseurilor biodegradabile,  care sunt eliminate in prezent la comun cu toate deseurile, atat in depozitul conform de la Muchea, cat si in cel neconform de la Faurei. Neexistand o colectare separata a fractiei biodegradabile, tratarea acestora nu se poate realiza. Desi in judet a fost implementat un proiect PHARE pentru platforme de compost in orasul Ianca si in comunele  invecinate, acestea sunt destinate doar gunoiului de grajd. De asemenea, in orasul Insuratei este in derulare un proiect ce are ca scop construirea unei statii de compostare pentru deseurile menajere generate de oras. In prezent nu se practica devierea deseurilor biodegradabile de la depozitele de deseuri, asa cum se cere prin legislatia nationala si a CE;

•	Gradul scazut al reciclarii. In prezent, la nivelul judetului, exista numai doi agenti ce colecteaza deseurile pentru reciclare. De asemenea, lipseste colectarea separata a materialelor reciclabile  (desi este in curs de implementare un proiect pilot in acest sens)  si,  prin  urmare,  impuritatile   prezente  in  materialele  reciclabile  determina companiile de reciclare sa fie reticente la preluarea acestora. Tintele specifice pentru recuperarea/reciclarea deseurilor  provenite din ambalaje, asa cum sunt stabilite de legislatia nationala si a CE, nu pot fi atinse daca nu se implementeaza un sistem de management integrat al deseurilor, incluzand si o componenta de colectare selectiva a deseurilor, precum si facilitati pentru sortarea acestora.

•	Echipamentul folosit pentru serviciile de salubrizare este invechit si uzat.

Rezultatul asteptat in urma implementarii investitiilor propuse in cadrul acestui proiect va fi atingerea   tuturor   tintelor   si   indeplinirea   obligatiilor   judetului   Braila   in   legatura   cu managementul deseurilor.

Aceste obligatii reies din legislatia nationala, precum si din planurile nationale si regionale care au fost elaborate, si includ:

o 	cresterea  gradului  de acoperire a serviciului de colectare  a deseurilor (separat pentru mediul urban si rural):

•   in zonele  urbane: de la 62,37%  in 2007 la 100%  in 2013. Aceasta duce la o crestere a locuitorilor conectati la servicii de salubritate de la 157.614 in 2007 la 239.280 in 2013.

•   in zonele rurale: de la 0,16% in 2007 la 100% in 2013. Aceasta duce la o crestere a locuitorilor conectati la servicii de la salubritate de la 204 in 2007 la 108.675 in

2013.

o 	devierea deseurilor biodegradabile care ar trebui sa ajunga la depozitul de deseuri din zona proiectului, catre alte facilitati de tratare (statii de compostare sau statii de sortare si apoi reciclare):

•   34.739 tone sau 100 kg/cap de locuitor/an in 2013;

•   47.041 tone sau 139 kg/cap de locuitor/an in 2016;

Se mentioneaza ca in prezent generarea totala medie de deseuri biodegradabile in judet este de 216 kg/cap de locuitor/an.

o 	tintele de reciclare si de recuperare pentru deseurile provenite din ambalaje (separate pentru fiecare tip de deseuri provenite din ambalaje: hartie, sticla, metal, plastic, lemn), dupa cum se arata in tabelul urmator:

o 	Totalul cantitatii de deseu ce va fi depozitat in perioada de prognoza (2009-2038) este de aproximativ	2.500.000 	tone 	(inclusiv 	namoluri de 	epurare). 	Conform 	analizei Consultantului, depozitul de la Muchea va deservi municipiul Braila si localitatile rurale din zona 1 pana in anul 2020 moment in care se va lua in considerare extinderea sa sau gasirea unei alte locatii in apropierea municipiului Braila, principalul generator de deseuri al judetului. Restul judetului (zonele 2 si 3) va fi deservit de noul depozit de deseuri ce se va construi in orasul Ianca.

o 	Dezafectarea depozitelor de deseuri si a gropilor de gunoi urbane si rurale  neconforme:

	In prezent, in judetul Braila, exista doua depozite urbane neconforme de deseuri: in orasul Ianca (unde a fost sistata depozitarea in anul 2009) si in orasul Faurei (cu termen  de  sistare  a  depozitarii  2017)   conform  HG  349/21.04.2005   –  privind depozitarea deseurilor, Anexa nr. 5 – Calendarul de sistare/incetare a activitatii sau conformare pentru depozitele de deseuri existente.

	Cele  138  de platforme rurale  neecologice de gunoi,  au fost inchise pana  in iulie ‘ 09

Anterior, la nivel judetean, nu au fost efectuate masuratori pentru determinarea compozitiei deseurilor menajere.

Pentru contextul acestui proiect vor fi folosite date din Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor pentru judetul Braila, ce au fost preluate din Planul Regional  de Gestiune a Deseurilor pentru regiunea 2 Sud-Est. Dupa cum noteaza elaboratorii PRGD Sud- Est, nici in aceasta regiune nu exista analize recente privind compozitia deseurilor menajere, care ar putea fi utilizate pentru verificarea datelor. Datele prezentate sunt estimate pe baza informatiilor primite de la agentii de salubritate, nefiind determinate prin masuratori.

Pentru  viitor,  este  necesar  a  se  determina  compozitia  deseurilor  in  judetul  Braila  prin masuratori,  separat   pentru   mediul   urban   si  rural.   Totodata   trebuie   determinata   prin masuratori, compozitia deseurilor de ambalaje din deseurile menajere.

Pornind  de la situatia prezenta privind compozitia deseurilor  colectate de la populatie,  s-a realizat prognoza pentru compozitie, luand in calcul urmatoarele:

	Schimbarea modului  de viata al cetatenilor  (cresterea consumului de bunuri impachetate si reducerea cantitatii de mancare preparata in casa);

	Masuri,  ce vor fi implementate in timp pentru  reducerea  cantitatii de deseuri generate.

Ca ipoteza de lucru s-a considerat ca incepand cu anul 2015, compoziti deseurilor menajere si a celor asimilabile va fi constanta in timp.

INFRASTRUCTURA EXISTENTA

Colectare si transport

Principalele deficiente ale sistemului actual de colectare si transport constau in:

•	Nivelul  scazut  de  racordare  la  serviciile  de  salubrizare  la  nivelul  zonei  rurale  a judetului. In anul 2007 doar 0,16% din populatia rurala a judetului beneficia de servicii de salubritate. Avand in vedere tintele judetene privind gradul de acoperire cu servicii de salubritate, dupa inchiderea platformelor rurale  neecologice, cateva din unitatile administrativ-teritoriale de pe raza judetului au demarat procedurile pentru asigurarea colectarii  deseurilor.  La  nivelul  lunii  aprilie  2010,  5  comune  din  judetul  Braila  au incheiate contracte de servicii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

•	Echipamentul folosit pentru serviciile de salubrizare este invechit si uzat.

In urma implementarii masurilor propuse in acest proiect, gradul de conectare la servicii de salubritate va creste la 100% atat in mediul urban cat si in mediul rural:

•   in zonele  urbane: de la 62,37%  in 2007 la 100%  in 2013. Aceasta duce la o crestere a locuitorilor conectati la servicii de salubritate de la 157.614 in 2007 la 239.280 in 2013.

•   in zonele rurale: de la 0,16% in 2007 la 100% in 2013. Aceasta duce la o crestere a locuitorilor conectati la servicii de la salubritate de la 204 in 2007 la 108.675 in 2013.

Datorita faptului ca in iulie 2009 au fost inchise toate platformele rurale neecologice, a aparut necesitatea identificarii unei solutii temporare  pentru colectarea deseurilor din mediul rural, pana la inceperea functionarii  sistemului judetean de management integrat al deseurilor, in anul 2013.

In  acest  sens,  solutia temporara aleasa  consta in  amenajarea unor  puncte  de  colectare comunale.  Deseurile  menajere  vor  fi  colectate  in  saci  de  plastic  de  la  gospodariile  din localitatile rurale si vor fi transportate la punctele de colectare, unde  vor fi descarcate  in containere metalice.

Transportul  deseurilor  menajere  de  la  punctele  de  colectare  pana  la  depozitul  ecologic Muchea  se  va  face  de  catre  operatorul  de  salubritate  desemnat  in  urma  procedurii  de achizitie publica, aflata in derulare. Transportul va fi realizat cu ajutorul unui cap tractor cu sistem de incarcare – descarcare – basculare cu carlig echipat cu containere metalice  de capacitate mare.

Colectarea deseurilor menajere si transportul pana la punctul de colectare se va realiza de catre fiecare Unitate Administrativ Teritoriala in parte. Pornind de la aglomerarea localitatilor, pozitionarea geografica  si reteaua de drumuri s-au stabilit noua puncte de colectare unde urmeaza sa fie colectate deseurile menajere. In ceea ce priveste echipamentele de colectare, au fost achizitionate deja capul tractor si cele 11 containere de 32 mc, care vor fi integrate ulterior in sistemul de management integrat al deseurilor, capul tractor fiind folosit in cadrul statiei MBT de la Vadeni, pentru a transporta deseul  biostabilizat  la  depozitul  Muchea,  iar  containerele  de  32  mc  vor  fi  integrate  la facilitatile de sortare si MBT Vadeni si Ianca.

Desi aceasta solutie va asigura un grad de acoperire cu servicii de salubritate de 100% in mediul rural, accentuam caracterul ei temporar, reprezentand o solutie de tranzitie pana la darea in exploatare a sistemului judetean de management  integrat. Datorita  faptului  ca in aceasta solutie temporara colectarea deseurilor se realizeaza in sistem mixt, prin continuarea acestei solutii dupa 2013 nu vor putea fi atinse tintele referitoare la reciclarea deseurilor din ambalaje si cele referitoare la devierea de la depozitare a deseurilor biodegradabile.

In  ceea  ce  priveste  deseurile  generate  de  populatia  rurala  in  perioada  de  timp  dintre momentul inchiderii platformelor rurale neecologice si intrarea in operare a solutiei temporare, in fiecare comuna din judetul Braila au fost amenajate tarcuri speciale pentru colectarea PET- urilor si a deseurilor din plastic.

In mod uzual, in gospodariile rurale, deseurile din lemn sunt valorificate prin ardere pentru incalzirea locuintelor (prevazute majoritar cu sobe).

De 	asemenea, 	s-a 	incurajat 	compostarea 	individuala 	in gospodarii 	a 	deseurilor biodegradabile.

Alte  proiecte  aflate  in  implementare  in  judetul Braila  sunt  cele de  la  Faurei  si  Insuratei, proiecte ce vor fi finantate prin fonduri PHARE  si care vor asigura colectarea selectiva si transportul deseurilor in orasele Faurei si Insuratei.

Proiectul  „Reabilitarea  sistemului  de  colectare  si  transport   a  deseurilor  si  extinderea sistemului de colectare selectiva in orasul Faurei, judetul Braila” va fi finantat prin PHARE CES  “Schema  de  investitii  pentru  sprijinirea  initiativelor  sectorului  public  in  sectoarele prioritare de mediu” si are ca an estimat de finalizare 2010.

In cadrul acestui proiect se vor realiza:

•	15 platforme din beton armat de 6,00 x 6,50 m in care vor fi introduse containerele pentru colectare gunoi menajer nereciclabil;

•	40 platforme din beton armat de 1,00 x 2,50 m pe care se vor amplasa europubelele de colectare selectiva (PET, hartie, sticla etc);

•	Se vor achizitiona 100 containere de 1100 l, pentru deseuri menajere nereciclabile;

•	25 containere de 1100 l, compartimentate pentru deseuri reciclabile colectate selectiv;

•	120 europubele din material plastic pentru colectare selectiva;

*   2 autoutilitare cu platforma hidraulica mixta, pentru transportul deseurilor;

•	6  persoane  vor  fi  angajate  si  instruite  pentru  exploatarea  investitiei  in  vederea colectarii selective a  deseurilor;

•	Se  va  derula  o  campanie  de  constientizare  a  populatiei  cu  privire  la  importanta colectarii selective a deseurilor.

Datorita faptului ca orasul Faurei nu face parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Eco   Dunarea”   Braila,   acest   proiect   nu   va   fi   integrat   in   sistemul   judetean   de management integrat al deseurilor.

Proiectul  „Implementarea unui  sistem  de  management  al deseurilor  in orasul  Insuratei si satele componente” va fi finantat prin fonduri Phare 2005 „Coeziune economica si sociala - Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor” si va fi finalizat in anul 2010.

Acest  proiect  propune  colectarea  selectiva  a  deseurilor  si  constructia  unor  infrastructuri pentru sortarea si compostarea acestora, fiind dimensionat exclusiv pentru nevoile orasului Insuratei si satelor componente.

In  cadrul  proiectului,  se  vor  amenaja  platforme  de  precolectare  deseuri  in  zona  tinta: gospodarii individuale, blocuri si institutii publice, 17 platforme noi de precolectare in orasul Insuratei si 3 platforme noi in satele Lacu Rezii, Maru Rosu, Valea Calmatui.

Fiecare platforma  are suprafata de 10 mp si va fi dotata cu cate 4 europubele de 1,1 mc, pentru hartie, plastic, sticla si pentru deseuri menajere.

Pentru componenta  de colectare a deseurilor se vor achizitiona 2 autogunoiere (una de 10 mc pentru deseuri reciclabile si una de 16 mc pentru deseurile menajere).

Acest proiect va fi integrat in sistemul judetean de management  integrat al deseurilor incepand cu anul 2015, cand va trece perioada de 5 ani in care nu pot fi modificate conditiile initiale stabilite in cadrul contractului de finantare prin fonduri PHARE.

Integrarea proiectului va presupune transportul deseurilor rezultate de la facilitatea construita (refuzuri de sortare si materii necompostabile)  la statia de transfer Insuratei si depozitarea acestora la depozitul  conform de la Ianca ce va fi construit prin prezentul  proiect.

Orasul Insuratei va fi integrat si din punct de vedere al tarifului, locuitorii din Insuratei platind acelasi tarif ca si locuitorii din mediul urban zona 2 si fiind prevazute reinvestitii in recipiente de colectare.

### INCADRARE IN ZONA

Concluzii din documentatii de urbanism elaborate

Terenul rezervat amplasamentului  se afla  in extravilanul orasului Ianca, fiind teren agricol, care, in conformitate cu prevederile actualului Plan Urbanistic General, isi pastreaza destinatia.

Odata cu intocmirea noului PUG se va avea in vedere schimbarea categoriei  din teren “ agricol”  in teren “ curti constructii”  pentru obiective edilitar – gospodaresti (deposit de deseuri nepericuloase si statie de sortare deseuri) si implicit introducerea acestui teren in intravilanul localitatii.

Terenul va fi utilizat conform prevederilor continute in plansa “ Reglementari si servituti” cu respectarea regimului de construire, respectiv aliniere, inaltime, racordare la utilitati, aspect exterior al constructiilor.

Fiind vorba de un teren cu folosinta agricola, prin actualul Regulament Local de urbanism nu exista prevederi in ceea ce priveste POT (procentul de ocupare a terenului) si CUT (coieficientul de utilizare a terenului).

Se recomanda ca in spatiile neocupate cu cladiri sau rezervate pentru realizarea in viitor a unor obiective de utilitate publica, sa se asigure amenajarea de spatii verzi.

3.        SITUATIA EXISTENTA

  - Accesibilitate la caile de comunicatie

Parcela pe care se amplaseaza investitia care face obiectul prezentului proiect, este accesibila dintr-un drum de exploatatie agricola existent, care va fi modernizat, terenul fiind adiacent acestuia.

  - Suprafata ocupata, limite si vecinatati

Terenul in suprafata de 77500 mp este exclusive agricol, la fel cum este si terenul invecinat pe laturile de nord si est.

  - Caracterul zonei, aspectul arhitectural si urbanistic

Toata zona in care se situeaza amplasamentul are un caracter unitar de zona agricola.

Dezideratul de a amplasa un obiectiv de salubritate in aceasta zona are un caracter benefic atata vreme cat se propune o valorificare superioara a terenului, in concordanta cu nevoia de imbunatatire a conditiilor de viata a locuitorilor din Ianca si localitatile arondate.

  - Tipul de proprietate asupra terenului

Terenul pe care se amplaseaza obiectivul este in proprietatea publica a Consiliului Local Ianca si a fost dat spre administrare Consiliului Judetean Braila.

  - Concluzii asupra studiului geotehnic

Teritoriul judetului se afla pe un fundament de platforma, ce coboara puternic dinspre Dobrogea de vest si nord-vest, ca si dinspre Platforma Moesica spre nord-est, respectiv catre curbura Carpatilor. Fundamentul este  constituit  din sisturi  verzi  si se  afla  la  zi pe  dreapta  Dunarii, iar  sub valea Buzaului coboara la 3500 m.

Peste  fundament  s-a  depus  o  stiva  sedimentara  incepand  cu  tortonianul,  dar  in  special  cu sarmatianul (marne, nisipuri, gresii). Urmeaza meotianul (nisipuri, marne, gresii), apoi dacianul si levantinul, reprezentate prin nisipuri, argile si marne, ultimul avand grosimi de circa 1000 m.

Cuaternarul are circa 400 m grosime si este constituit din Strate de Candesti (nisipuri, pietrisuri cu intercalatii argiloase), Strate de Fratesti (nisipuri si pietrisuri), un complex marnos (marne, argile si nisipuri) si apoi nisipurile de Mostistea. Deasupra se afla 10 - 30 m de leoss; pe dreapta Buzaului si Calmatuiului sunt si nisipuri eoliene.

Solurile judetului Braila se clasifica din punct de vedere geomorfologic in: Cernoziomuri cambice, freatic umede, gleizate, salinizate/alcalizate (194.390 ha), soluri aluviale salinizate si/sau alcalizate (108.845  ha),  solonceacuri  alcalizate  (7.764  ha),  solonceacuri  salinizate  (7.770  ha),  lacoviste salinizate (46.648 ha), psamosoluri (23.320 ha) si altele.

Majoritatea solurilor sunt favorabile agriculturii – una dintre bogatiile judetului Braila.

Pentru detalii privind stratificatia terenului, parametrii geotehnici si conditiile de fundare a constructiilor, a se vedea Studiul geotehnic cuprins in Anexa la prezenta documentatie

  - Parametrii seismici caracteristici zonei

- Zona seismica de calcul – “C”

- gradul seismic                -   8.1

- coieficient Ks                 -  0,20

- Perioada de colt Tc         - 1,0 sec.

3.7.   Analiza fondului construit existent

Nu este cazul, pe teren neexistand constructii.

  - Echiparea existenta

Terenul nu este echipat cu utilitati.

- REGLEMENTARI

4.1.    Depozitul de deseuri nepericuloase

Depozitul de deseuri Ianca va fi situat in extravilanul Orasului Ianca, pe Drumul Judetean 221, la o distanta de 1,7 km de zona rezidentiala a orasului Ianca si la o distanta de 5,2 km de comuna Sutesti.

Din punct de vedere geo-morfologic  teritoriul apartine  unitatii Campia Brailei,  si subunitatii care se extinde de la est de linia Faurei-Tandarei  pana la est de Valea  lanca. De Lunca Buzaului  este  despartita  printr-un  taluz  cu  altitudine  variabila  de  3-20  m,  iar  de  Lunca Calmatuiului   printr-un   taluz   neinsemnat,    de   multe   ori   greu   de   pus   in   evidenta.

In partea de nord a Campiei Brailei se constata un relief tipic colinar, format din doua dune, in majoritate neconsolidate. Atat in zona de drum, cat si la sud de ea, terenul prezinta anumite ridicaturi (movile) de natura antropogena, precum si depresiuni de deflectie.

In partea estica se afla Valea lanca, orientata de Ia sud la nord si a carei latime variaza de la  0,50-2,50 km. Formatiunile de suprafata apartin halocenului inferior reprezentat prin depozite loessoide cu grosimea de 5-10 m. Referitor la stratificatia terenului, substratul superficial de sol vegetal si umpluturi heterogene in grosime variabila de 1,00-2,50 m se intalneste  cu un orizont loessoid umezit la partea inferioara pana la adancimea de 7-9. In baza se dezvolta un orizont nisipos imersat.

Nivelul 	freatic 	se 	intalneste 	Ia adancimea 	de 	2,5-3,5 	m 	de 	cota 	terenului. Teritoriul administrativ al orasului lanca este lipsit de cursuri de apa. Din punct de vedere hidrografic se incadreaza in bazinul raului Buzau care este cel mai apropiat curs de apa. Pe teritoriu se gasesc  lacurile Plopu  si Ianca care fac parte din grupa  lacurilor clastrocratice. Apele freatice  sunt  cantonate  in  orizontul  nisipos  situat  sub  pachetul  loessoid  pa  care  il urmeaza in partea  inferioara prin efectul  de capilaritate. Din punct de vedere hidrochimic, apele de adancime sunt in principal sulfatate, clorurate si bicarbonate.

Clima este temperat continentala cu temperatura medie multianuala de +11,1 grade Celsius. Temperatura aerului a inregistrat valori maxime si minime absolute astfel:

•temperatura maxima +40,5 grade Celsius

•temperatura minima -26,5 grade Celsius

Precipitatiile sunt reduse, de circa 400 ml/an.

Vanturile resimtite in aceasta zona sunt Crivatul si Austrul.

PARAMETRI DE PROIECTARE

Conform art. 1 alin. (3) din HG nr 349/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, privind depozitarea deseurilor,  prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea  si  controlul  integrat  al  poluarii,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  se considera  realizate  pentru  depozitele  de  deseuri,  daca  sunt  realizate  cerintele  HG  nr 349/2005  privind depozitarea deseurilor.  HG nr 349/2005  transpune     Directiva  1999/31 EC privind depozitarea deseurilor.

Pentru   proiectarea   si   stabilirea   modalitatilor   de   constructie,   exploatare,   inchidere   si monitorizare  postinchidere  a  depozitului  de  deseuri  Ianca  s-au  avut  in  vedere,  in  scopul prevenirii sau reducerii cat de mult posibil a efectelor negative asupra mediului si sanatatii umane,   generate   de   depozitarea   deseurilor,   prevederile   Normativului   tehnic   privind depozitarea  deseurilor,  aprobat  prin  Ordinul  ministrului  mediului  si  gospodaririi  apelor  nr. 757/2004.

Conform punctul 5.4 al anexei 1 a OUG nr 152/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, depozitul de deseuri Ianca se incadreaza in categoria „Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseu/zi sau avand o capacitate mai mare de 25.000 tone/an si pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei integrate de mediu.

Depozitul de deseuri face parte, conform Art. 4 litera b) din HG nr  349/2005,din  categoria depozite de deseuri nepericuloase”.

Realizarea zonei de depozitare din cadrul unui depozit de deseuri cuprinde trei etape:

•	Etapa de construire: in care se realizeaza bariera geologica si impermeabilizarile la baza depozitului si pe taluze, precum si retelele pentru retinerea poluantilor: geomembrane, sisteme de colectare a levigatului si a biogazului;

•	Etapa de operare: zilnic se acopera deseurile depozitate, in timp ce se monitorizeaza impactul asupra mediului cauzat de eliminarea deseurilor;

•	Etapa  de  inchidere:   acoperirea,  necesara  pentru  a  minimiza  impactul  asupra mediului legat de imprastierea deseurilor. De asemenea, este necesara monitorizarea impactului asupra mediului dupa inchidere si reabilitarea zonei de depozitare.

Buna functionare a unui depozit de deseuri depinde de urmatorii factori:

•	Amplasament  bun:  amplasamentul  depozitului  ar trebui selectat tinand seama  de criterii tehnice, financiare, de reglementare, politice, de mediu si sociale.

•	Proiectare si constructie: trebuie luate in considerare toate cerintele legale:

o Impermeabilizarea de baza;

o Sistemul de colectare a levigatului si epurarea acestuia;

o Sistemul de colectare/utilizare/combustie a gazului de depozit;

o Sistemul de acoperire;

o Caracteristicile de monitorizare a mediului.

O  atentie  speciala  trebuie  acordata  colectarii  si  tratarii  levigatului si  a  biogazului.  Printre problemele tipice legate de generarea gazelor de depozit se numara si:

•	Gazul metan contribuie de 21 de ori mai mult decat dioxidul de carbon la efectul de sera si la schimbarile de clima;

•	Gazul metan este inflamabil la concentratii intre 5 si 15% in aer, ceea ce poate duce la riscuri de incendii si explozii daca se permite acumularea in spatii inchise;

•	Gazul de depozit poate actiona ca un asfixiant;

•	Gazul de depozit este mirositor si coroziv.

DESEURI ACCEPTATE IN DEPOZIT SI PROCEDURA DE ACCEPTARE LA DEPOZITARE

Conform art 7 (2) din HG 349/2005, in depozitul de deseuri  pot fi acceptate:

	deseuri municipale;

	deseuri   nepericuloase  de  orice  alta  provenienta,  care  indeplinesc  criteriile  de acceptare in depozite de deseuri nepericuloase stabilite in Anexa 3 din HG 349/2005 sau  tipurile  de  deseuri  prezentate  detaliat  in  lista  cuprinsa  in  Ordinul  MAPM

856/2002;

	deseurile  periculoase stabile,  nereactive,  cum  sunt  cele solidificate  sau  vitrificate, care la levigare au o comportare echivalenta cu a celor mentionate la pct b) si care indeplinesc criteriile relevante de acceptare. Aceste  deseuri nu se depoziteaza  in celule destinate deseurilor biodegradabile nepericuloase, ci in celule separate.

Procedura de acceptare a deseurilor in depozitul de deseuri:

In cadrul depozitului vor fi acceptate la depozitare,  deseuri municipale incluse in Catalogul European  pentru  Deseuri,  adoptat  de  catre  Guvernul  Romaniei  prin  HG  856/2002,  cu respectarea procedurii de acceptare a deseurilor la depozitare  prevazuta la capitolul III din HG nr 349/2005.

Criteriul   preliminar   de   acceptare   a   deseurilor   in   clasa   de   depozitare   a   deseurilor nepericuloase este bazat pe caracteristicile deseurilor: Deseurile nu trebuie sa contina constituienti periculosi si sa nu aiba proprietatile periculoase prevazute in Anexa 1E la  OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 426/2001.

Deseurile primite vor fi:

•	clasificate in functie de natura si de sursa de provenienta;

•	aduse de transportatori autorizati;

•	insotite de documente doveditoare in conformitate cu normele legale si cu cele impuse de operatorul depozitului;

•	cantarite;

•	verificate pentru stabilirea conformarii cu documentele insotitoare.

Deseurile care nu sunt acceptate in depozit

Conform art 5 din HG nr 349/2005 deseurile care nu se accepta la depozit sunt:

•	deseuri lichide

•	deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietati ce sunt definite  in anexa  nr.  I E la Ordonanta de  urgenta  a Guvernului nr.  78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001;

•	deseuri  periculoase  medicale  sau  alte  deseuri  clinice  periculoase  de  la  unitati medicale  sau  veterinare  cu  proprietatea  H9,  definita  in  anexa  nr.  I  E  si  avand categoria prevazuta la lit. A pct.  14 din anexa  nr. I C la Ordonanta  de urgenta  a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001;

•	toate tipurile de anvelope uzate, intregi sau taiate, excluzand anvelopele folosite ca materiale in constructii intr-un depozit;

•	orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3.

Criteriile care trebuie  indeplinite de deseuri  pentru a fi acceptate  la depozitare pe fiecare clasa de depozit si lista nationala de deseuri acceptate pentru fiecare clasa de depozit sunt stabilite prin Ordinul ministrului  mediului si gospodaririi apelor nr. 95/2005, sectiunea 2 si sectiunea 6, categoria depozite de deseuri nepericuloase.

CAPACITATEA DEPOZITULUI

Capacitatea  depozitului  va fi de circa  46 t/zi (260  de zile lucratoare pe an),  12.000  t/an, capacitatea totala a depozitului fiind de 285.805 tone.  Densitatea  deseurilor  va fi de 1,15 tone/mc, rezultand o capacitate totala a depozitului de 248.526 mc. Durata de functionare a depozitului va fi de 26 de ani.

In prima faza se va construi doar celula nr. I, avand o suprafata  de 1,17 ha. Capacitatea acesteia este de 72.500 mc. In faza initiala de operare, 2013-2019 doar aceasta celula va fi folosita pentru depozitarea deseurilor.

DESCRIEREA CONSTRUCTIVA SI TEHNOLOGICA A DEPOZITULUI

In cadrul depozitului de deseuri Ianca va fi amplasata si statia de sortare a deseurilor, pentru zonele 2 si 3.

Structura depozitului conform de la Ianca va include:

	zona de depozitare a deseurilor;

	zona tehnica, care va cuprinde:

	zona de cantarire si intrare/iesire a autocamioanelor,  inclusiv o cabina pentru personal de supraveghere;

	zona de receptie, sortare si expeditie deseuri reciclabile;

	zona de circulatie a autocamioanelor;

	zona de spalare a rotilor autocamioanelor;

	cladire administrativa, inclusiv laborator si statie meteorologica;

	parcare personal;

	zona statiei mobile de carburanti;

	zona de interventie utilaje;

	canalizare interioara/exterioara si pompare ape contaminate;

	post de transformare;

	generator de curent electric;

	gospodarie de apa, care cuprinde:

foraj de alimentare cu apa;

statie de tratare, clorare si pompare;

rezervor de inmagazinare.

	statie de epurare ape uzate menajere provenite din cladirea administrativa

	toalete ecologice mobile.

	zona de retentie a levigatului provenit din celula de depozitare, care cuprinde:

	retea de colectare si transport levigat;

	colectare ape uzate din zona tehnica: spalare platforme si spalare roti;

	bazin de retentie si pompare levigat cu capacitatea de 4,95 mc;

	statie de epurare levigat cu capacitatea de 2,8 mc/zi.

	zona de retentie a apelor pluviale

	bazin de retentie si evaporatie cu capacitatea de 4.800 mc;

	zona de retentie si pre-epurare ape pluviale.

	drumuri in incinta, platforme tehnice, parcari.

In  vederea  asigurarii utilitatilor,  pentru  depozitul  de  deseuri  Ianca  se  prevad  urmatoarele lucrari aferente zonei tehnice.

o 	alimentarea   cu  energie  electrica  prin  racordarea  la  sistemul  national  de distributie a energiei electrice si construirea unui post de transformare;

o 	retele   electrice  in  incinta  pentru   iluminat  exterior   si  pentru   alimentarea receptorilor din zona tehnica;

o 	sursa de apa proprie;

o 	gospodarie de apa;

o 	retele de alimentare cu apa in incinta pentru apa potabila si incendiu;

o 	conducte colectare levigat;

o 	bazin de retentie levigat;

o 	statie de epurare levigat;

o 	statie de epurare ape uzate menajere;

o 	retea de canalizare apa uzata menajera;

o 	retea de canalizare a apelor pluviale colectate de pe platforma zonei tehnice;

o 	bazin de retentie si evaporatie;

o 	separator de hidrocarburi;

o 	garaj;

o 	imprejmuire gard;

o 	amenajare zona verde 4.400 mp;

o 	amenajare perdea vegetala 16.700 mp.

Alimentarea cu apa pentru asigurarea consumurilor se va face la  urmatoarele obiective:

o 	pavilionul administrativ – pentru asigurarea apei reci si prepararea apei calde de consum;

o 	zona de interventii utilaje  - lavoar;

o 	zona de receptie, sortare si expeditie deseu reciclabil;

o 	statia de epurare ape uzate menajere – apa tehnologica;

o 	statia de epurare a levigatului – lavoar si dus de urgenta.

Zona de depozitare a fost compartimentata in trei celule delimitate prin diguri de separatie, cu o durata maxima de exploatare estimata la 26 de ani. Durata de exploatare estimata a celulei nr. I, este de 7 ani, iar duratele de viata ale celorlalte celule sunt de cca. 8 ani si 11 ani.

In prima faza se va construi doar celula nr. I, avand o suprafata de 1,17 ha.

Depozitul si statia de sortare Ianca vor fi amplasate pe terenul apartinand domeniului public, cu o suprafata  totala  de  77.500  mp,  situat  in  extravilanul  orasului  Ianca  si  dat  in  administrarea Consiliului Judetean Braila in baza HCL Ianca nr. 89/29.10.2009. Accesul rutier la depozit se va realiza din drumul judetean 221.

Tinand cont de caracteristicile geometrice, geotehnice si hidrogeologice ale amplasamentului, ca si de  volumul  de  pamant  necesar  realizarii  digurilor  perimetrale,  s-a  adoptat  solutia  executiei depozitului semiingropat. Depozitul va avea inaltimea maxima de 15 m din care pana la 0,5 m sub nivelul solului.

Digul va fi, de asemenea, construit in etape, astfel ca in prima faza se va realiza doar acea parte aferenta celulei de deseuri in exploatare.Principalele date constructive ale depozitului de deseuri sunt:

	Suprafata totala imprejmuita: 77.500 ha;

	Fiecare celula de depozit va fi prevazuta cu sistem de impermeabilizare  si sistem de colectare a levigatului format din:

	Bariera geologica construita cu o grosime de 0,50 m;

	Strat artificial de impermeabilizare – geomembrana din polietilena de inalte densitate;

	Geotextil de protectie;

	Strat drenant din pietris spalat cu continut de carbonat de calciu mai mic de 10%, cu grosimea cuprinsa intre 0,50 si 0,75 m;

	Conducte de drenaj si colectare din polietilena de inalta densitate;

- Geotextil de separatie.

Bariera geologica a bazei si taluzurilor depozitului va consta intr-un strat mineral care satisface cerintele de permeabilitate  si grosime, cu un efect combinat din punct  de vedere  al protectiei solului, apei freatice si de suprafata.

Geomembrana se va dispune peste bariera geologica construita si are rolul de a impermeabiliza celula depozitului de deseuri.

Pentru a asigura stabilitatea geomembranei pe pantele depozitului, geomembrana va fi ancorata in partea superioara a taluzului digurilor de contur.

Pentru  impermeabilizare  se  va  folosi  o  geomembrana  din  polietilena  de  inalta  densitate  cu  o grosime de 2,00 mm.

Geomembrana va respecta cerintele privind proprietatile fizice ale geomembranelor in conformitate cu  “Normativul tehnic privind  depozitarea  deseurilor”  (pag. 10) aprobat prin Ordinul nr. 757 din 23.11.2004.

Protejarea geomembranei din polietilena de inalta densitate impotriva penetrarilor mecanice care pot aparea in timpul instalarii stratului drenant se face cu ajutorul unui geotextil de protectie, peste care se va poza conducta si stratul de drenaj.

Geotextilul  va  fi  realizat  din  fibre  netesute  de  polietilena,  polipropilena  sau  poliester  stabil  la actiunea razelor solare si a altor factori climatici, capabil sa reziste la expunerea razelor solare pe o perioada de minimum 2 ani.

Caracteristicile fizice, mecanice, hidraulice si de durabilitate ale geotextilului vor fi in conformitate cu “Normativul pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de constructii” NP 075-02.

Apa meteorica provenita de pe suprafata celulei de depozit nr. I va fi colectata prin intermediul a trei sisteme, astfel:

	colectarea  apei  meteorice   conventional  curate,   provenita  de  pe  suprafata exterioara a digului aferent celulei de depozit se face prin intermediul santurilor de pamant amplasate la baza acestuia;

	colectarea apei meteorice drenata de pe suprafata interioara a celulei de depozit, reprezentand  apa  cu  potential  contaminat  (levigat)  se  face  prin  intermediul stratului de drenaj si a conductelor de drenaj;

	colectoare de canalizare  a levigatului, provenit din zona interioara a celulei de depozit.

Santurile  amplasate  la  baza  digului  perimetral  aferent  celulei  de  depozit  sunt  de  pamant  cu sectiune trapezoidala, avand baza placata cu dale prefabricate de beton, fiind destinate colectarii si transportului apei de ploaie conventional curate.Dimensiunile santului sunt:

	latimea bazei mici: 0,50 m;

	latimea medie a bazei mari: 2,50 m;

	pantele taluzelor: 2:3;

	adancime medie: 0,67 m.

SISTEMUL DE COLECTARE A GAZELOR DE DEPOZIT

Pe  masura  umplerii  celulelor  cu  deseurile,  acestea  se  inchid  si  se  reface  zona  cu  vegetatie. Sistemul de inchidere se va instala dupa realizarea unei nivelari si a unei sistematizari a deseurilor depuse.

Emisiile din depozitele de deseuri depind de compozitia deseurilor depuse, de cantitatea lor si de modul de depunere.

Compozitia  medie  a  depunerilor  initiale,  tine  seama  de  compozitia  specifica  a  categoriilor  de deseuri  care  ajung  la  depunere.  Analiza  cantitatilor  de  deseuri  specifice  pentru  depozitul  de deseuri municipale are in compozitie predominant (76%) deseuri biodegradabile care genereaza gaze prin descompunere.

Compozitia reziduurilor biodegradabile  din deseurile menajere este prezentata in tabelul urmator, dupa masuratori facute In diferite sezoane. Umiditatea scade pe parcursul depunerii, pe de o parte in procesul de compactare de unde se elimina o cantitate de exfiltrat, pe de alta parte in halda unde se produce  o uniformizare a umiditatii cu alte materiale cu umiditate mai scazuta (hartie, carton, steril) si apoi o exfiltrare de levigat. Umiditatea de echilibru care se stabileste in halda de depozitare poate fi considerata, dupa documentatia de specialitate,   de   W = 24%. Cu aceasta valoare se recalculeaza componentele pentru masa vegetala.

Colectarea emisiilor de gaze din depozitul de deseuri

Se utilizeaza trei sisteme de colectare a gazelor din puturile forate:

	sistemul cu colector inelar;

	sistemul cu legarea individuala a puturilor la statia centrala de reglaj;

	sistemul cu legarea grupurilor de puturi la statii intermediare de reglare si legarea statiilor intermediare la statia centrala.

Sistem de colectare pe grupuri de puturi de colectare

In  sistemul  cu  legarea  grupurilor  de puturi  la  statii  intermediare  de  reglare  si  legarea statiilor intermediare la statia centrala, o grupare zonala de puturi se racordeaza prin conducte individuale la  cate  o  statie  intermediara  de  reglare,  apoi  statiile  intermediare  sunt  legate  prin  conducte colectoare de statia centrala de reglare. Cu toate ca in schema apar cateva substatii de reglare, costul  lor  este  compensat  de  economia  rezultata  din  evitarea  conductelor  lungi  de  legare individuala a fiecarui put de statia de reglare finala. Solutia este avantajoasa incepand chiar de la 2 statii intermediare de reglare.

Tinand seama de faptul ca celulele de umplere a depozitului ecologic se inchid succesiv, sistemul cu legarea grupurilor de puturi la statii intermediare de reglare si legarea statiilor intermediare la statia centrala este cel adecvat pentru inchiderea zonelor de depozit ecologic.

Solutia constructiva a puturilor de captare a gazelor din depozitul de deseuri

Dupa o depunere de cca. 2,00 m de deseuri peste stratul drenant, in locul de asezare a putului, se pune un strat de 0,30 m de nisip, pentru egalizare, dupa care se toarna o placa de beton 1,00 x

1,00 x 0,20 m.

Pe placa de beton se aseaza un tub, cu rol de cofraj, cu diametrul Dn 800 mm si o inaltime H = 3 m prevazut la partea superioara cu dispozitiv de prindere pentru ridicare.

In centrul tubului se monteaza teava colectoare a putului la o inaltime de 50 cm fata de fund, asfel ca ramane la partea superioara o portiune de 50 cm care depaseste partea de sus a tubului Dn

800 mm.

Teava  colectoare  are diametrul Dn 200 mm cu perforatii cu diametrul de 10 mm la un pas de 50 mm pe suprafata laterala si portiuni de 20 cm neperforate la ambele capete. Lungimea tevii este de 3 m.

Pe fund se toarna inte tubul Dn 800 mm si tubul Dn 200 mm un strat de 100 cm de nisip pentru consolidarea pozitiei. Intre teava colectoare si put, peste nisip, se umple cu pietris permeabil la gaze, granulatie 16/32 cm cu permeabilitatea materialului filtrant de cel putin 1 x 10-3 m/s.

Peste fundatia de pietris, la - 1,61 m sub cota finala a depozitului, se instaleaza un camin   de colectare a gazului,  instalatie care cuprinde tubul de colectare, tubul flexibil de racord cu conducta orizontala de colectare si echipamente de inchidere, masura si prelevare a probelor. Caminul se acopera cu un capac amovibil.

Este important sa se tina seama de faptul ca exista o continua tasare a depunerilor din depozit ca urmare a proceselor fizico-chimice care se desfasoara In timp Indelungat.

In capatul conductei de colectare, in interiorul caminului, este instalat un robinet si un sistem cu diafragma de  reglare  a  presiunii  pentru  echilibrarea  retelei  conductelor  de  absorbtie  a  tuturor puturilor (echilibrarea presiunilor, si implicit a debitelor, duce la o functionare in aceleasi conditii a tuturor puturilor, indiferent daca sunt mai apropiate sau mai departate de centrala ventilatorului).

Pe  capul  conductei  se  instaleaza  si  un  panou  pe  care  se  pot  racorda  aparate  portabile  de masurare a presiunii, temperaturii  si compozitiei gazelor. Aparatura de masura nu trebuie sa fie permanent In functiune, de aceia ea se va racorda pe capul de iesire al putului numai odata la 6 luni cand se face o verificare a campului de puturi.

In statiile  intermediare de  reglare  se  prevad  aparate  permanente  de  masurare  a  presiunii  si temperaturii  gazelor  colectate.  Se  prevad  de  asemenea  vane  de  echilibrare  a  presiunii  (prin laminare) Intre toate statiile intermediare.

Aparatura permanenta de masurare pentru compozitia gazelor, debite, presiuni, temperaturi se afla in statia principala de reglare, inainte de facla.

Solutia  ansamblului  puturilor  de  captare a  gazelor  in depozitul de deseuri

Conductele de legatura de la puturi sunt cu diametrul Dn 75 mm si duc la o statie intermediara de colectare. Adancimea  de ingropare  a conductelor este de 0,60 mm la generatoarea superioara, pentru prevenirea inghetului. Conductele se monteaza cu o panta, in directia de curgere a gazului, de 0,5%.

4.2.  STATIA DE SORTARE

Statia de sortare de la Ianca va fi amplasata in aceeasi incinta cu depozitul conform ce se va construi  la  Ianca  prin  intermediul  acestui  proiect.  In  figura  urmatoare  este  prezentata schematic circulatia in cadrul depozitului ecologic a deseurilor ce trec prin statia de sortare.

Statia de sortare

Fluxul tehnologic aferent statiei de sortare este urmatorul:

	deseurile sunt aduse de la statiile de transfer Insuratei in containerele de transport lung  curier  sau  din  zona 	de  deservire  directa  a  depozitului,  zona  2  Ianca  cu autospecialele de colectare si sunt descarcate pe o platforma betonata de receptie;

	urmeaza indepartarea materialelor ce pot afecta functionarea instalatiei de selectare dupa  descarcarea  pe  platforma  a  deseurilor  de  tip  “pubela  reciclabile”;  refuzul selectat se va depozita in containere ce se amplaseaza la limita zonei de manevra aferenta platformei de descarcare;

	deseurile ramase dupa prima selectare se incarca prin impingere cu un utilaj de tip mini-tractor cu lama in cuva de alimentare;

	cu ajutorul unui sistem de incarcare cu snec se alimenteaza banda elevatoare a instalatiei de selectare;

	banda  elevatoare  este  prevazuta  cu  praguri,  este  montata  inclinat  si  asigura preluarea  deseului  de  la  cota  -1,5  aferenta  putului  de  incarcare  si  deversarea acestuia la cota + 5,0 in cuva desfacatorului de saci;

Depozit Ecologic Ianca:

schema de

integrare a statiei de

Bandă de

Sortare

Staţie de

Sortare

Stocare Deşeu Reciclabil

Stocare Refuz Reciclare

Incărcare şi

Transport

sortare in

fluxul de deseuri

Sediu Administrativ şi Birouri

Cabina cantar

Cântar

Poartă

Parcare Personal şi Vizitatori

Spălare

Aşteptare

Bandă de alimentare

Zona de manevra

Acces

Platformă

Descărcare

Deşeu

Stocare Refuz Primar Reciclare

La depozitare finală

	deseurile  trec  prin  desfacatorul  de  saci  unde  se  face  spargerea  sacilor  si  afanarea deseului, dupa care sunt descarcate (cad printr-un jgheab) pe banda de sortare;

	la   inceputul   benzii   de   sortare   se   afla   un   sistem   de   deferare   magnetica   sau electromagnetica cu banda si un container de colectare;

	pe banda de sortare se face selectarea manuala de catre operatori  a diferitelor fractii reciclabile  (PET,  hartie,  carton,  sticla,  plastic,  lemn  si/sau  compozite)  care  vor  fi depozitate  in  containerele  asezate  sub  estacada  benzii  de  selectare;  deseurile  sunt aruncate de personalul  de deservire, pe categorii, in ghenele cu palnie ce se afla in dreptul fiecarui post de lucru; fiecare ghena debusaza intr-un container prevazut cu roti;

	dupa selectare, deseurile sunt transportate pe categorii la presa de balotare cu legare unde se realizeaza baloturile de materii reciclabile in vederea expedierii la reciclatori;

	banda de sortare va deversa refuzul de sortare intr-o ghena ce alimenteaza un buncar de refuz;

	refuzul va fi preluat  de o banda  elevatoare din buncarul de refuz  si va fi deversat in sistemul de compactare ce alimenteaza containerele speciale de transport la depozitarea finala.

	dupa realizarea baloturilor, acestea se depun pe categorii in zonele special desemnate ale  rampei  de  incarcare  material  selectat;  manipularea  deseurilor  selectate  se  face manual de la linia de sortare la presa de balotare; descarcarea containerelor cu fractii sortate  in  presa  de  compactare  se  face  automat  de  catre  sistemele  speciale  ale sistemului de presare-balotare; transportul balotilor se realizeaza cu masini speciale de manipulare de tip motostivuitor cu brate apucatoare.

Din punct de vedere tehnologic, statia de sortare de la Ianca va folosi aceleasi tehnologii ca si statia de la Vadeni, dar va avea o capacitate mai mica.

Avand in vedere capacitatea statiei de sortare de la Ianca de 5.000 tone pentru anul 2013 (4.812 tone in medie pentru  primi  10 ani de functionare), rezulta o incarcare zilnica de 19 tone.  S-a considerat un regim de lucru de 260 de zile pe an, tinand cont de sarbatori, perioadele necesare pentru reparatii sau intretinere si intreruperile de lucru din motive de vreme defavorabila pentru transportul deseurilor.

Sarcina nominala de proiectare a instalatiei de sortare va fi de 4 to/h in cazul functionarii intr-un schimb de 8 ore din care 1 ora se face curatenie.Deseurile  colectate din orasul Ianca sunt depozitate in prezent  in depozitul ecologic de la Galbinasi  (judetul   Buzau),   ceea   ce  antreneaza   costuri  mari   aferente  transportului   si depozitarii,  acest  lucru  reflectandu-se  in  tariful  perceput  populatiei.  Pana  in  iulie  2009, deseurile colectate din orasul Ianca au fost depozitate in depozitul neconform din apropierea orasului, dar in prezent, in acest depozit a fost sistata activitatea de depozitare, in scopul conformarii cu legislatia in vigoare.

Depozitul conform de deseuri, ce va fi construit la Ianca prin prezentul proiect, va deservi populatia din zonele de colectare 2 si 3, cu exceptia oraselor  Insuratei si Faurei care vor incepe sa depoziteze deseuri in acest depozit incepand cu 2015 - Insuratei, respectiv 2018 - Faurei.

In depozitul conform  de la Ianca vor putea fi depozitate deseurile menajere si asimilabile, deseurile  din  piete,  cele  din  parcuri  si  gradini  si  cele  stradale.  In  tabelul  urmator  sunt prezentate cantitatile anuale de deseuri ce vor fi depozitate in depozitul de la Ianca, pentru anii cheie, pe fractii, avand in vedere faptul ca deseurile reciclabile vor fi sortate in statia de sortare de la Ianca, la depozit ajungand doar refuzul de sortare.

La sfarsitul anului 2008 a fost finalizata constructia primei statii de compostare pentru deseuri biodegradabile din judetul Braila, si a doua pe tara, in orasul Ianca, proiectul fiind finantat prin fonduri  Phare  2004  Coeziune  economica  si  sociala.  Aceasta  statie  de  compostare  este destinata in exclusivitate gunoiului de grajd, deseurile biodegradabile municipale fiind excluse de la compostarea in aceasta statie. Deseurile biodegradabile se colecteaza de la taranii care cresc animale si se depoziteaza pe o platforma betonata, cu capacitatea de 17.000 mc.

OPTIUNI PENTRU NOUL DEPOZIT DE DESEURI CONFORM AL JUDETULUI

Necesitatea construirii unui nou depozit conform de deseuri pentru zona centrala si sudica a fost identificata atat in Planul Regional de Gestiune a Deseurilor  - Regiunea 2 Sud-Est, cat si in Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor – Judetul Braila

Astfel, conform PRGD Sud – Est :

„In anul 2010, este prevazuta de asemenea construirea unui nou depozit conform de deseuri muncipale in localitatea Ianca cu o capacitate de 255.000 tone.”

De asemenea, conform PJGD Braila :

“Pentru sudul judetului se va realiza inca un depozit ecologic amplasat intre localitatile Ianca si Insuratei.”

Necesitatea constructiei  acestui nou depozit judetean de deseuri a fost identificata si in cadrul Planului  Judetean  de Gestiune  a Deseurilor  pentru judetul  Braila,  datorita amplasarii actualului depozit de deseuri in nordul judetului, ceea ce genereaza costuri de transport  mari pentru  deseurile  generate in zonele de transfer 2 si 3. Asadar, se justifica realizarea unui nou depozit de deseuri intr-o zona centrala a judetului, care sa preia fluxurile de deseuri din centrul si sudul judetului.

In formularea acestei propuneri s-au considerat prevederile Planului Judetean de Gestiune a Deseurilor pentru judetul Braila, care indica o locatie in centrul judetului, pastrand zonarea in jurul aglomerarilor urbane din judet, Ianca fiind orasul cu cel mai mare numar de locuitori dupa municipiul Braila. De asemenea, s-a luat in calcul si disponibilitatea terenurilor aflate in proprietatea  Consiliului  Local  Ianca,  precum  si  caracteristicile  fizice  ale  terenului,  potrivit pentru  a  fi  amplasamentul  unui  depozit  de  deseuri,  si  lipsa  riscurilor  naturale,  de  tipul inundatiilor si alunecarilor de teren.

Au fost analizate si o serie de terenuri situate in localitatile Gemenele si Romanu, dar nu au fost considerate potrivite datorita apropierii prea mari fata de depozitul existent de la Muchea.

Asa cum a fost descris anterior, sistemul propus de management al deseurilor acopera toate aspectele de management  necesare pentru  gestionarea deseurilor  municipale generate  in Judetul Braila. Sistemul propus acopera tot ciclul de management al deseurilor, respectiv:

colectare si transport;

transfer;

tratament biologic al fractiei biodegradabile;

reciclarea si reutilizarea fractiilor recuperabile;

depozitarea conforma a deseurilor ramase dupa sortare, tratare si a celor mixte care nu au fost colectate separat.

Masuri de protejare a mediului

Depozitul de deseuri si statia de sortare Ianca

Apa

In perioada de constructie si amenajare a depozitului si statiei de sortare Ianca se pot manifesta  diferite forme de impact direct sau indirect, mai mult sau mai putin semnificative, temporare sau definitive.

In faza de constructie nu se prognozeaza niciun impact negativ asupra apelor de suprafata sau freatice din zona.

Impactul asupra calitatii apei freatice

Tinand cont de caracteristicile geometrice, geotehnice si hidrogeologice ale amplasamentului, ca si de volumul de pamant necesar realizarii digurilor perimetrale, s-a adoptat solutia executiei depozitului semiingropat. Depozitul va avea inaltimea maxima de 15 m din care 4 m sub nivelul solului.  Nivelul freaticului in zona amplasamentului este de 5-10 m. In consecinta, nu va exista impact asupra freaticului. Integritatea impermeabilizarii de fund se va asigura astfel incat nu va exista un impact asupra calitatii apei freatice. Pentru impermeabilizarea de fund se vor folosi cele mai bune materiale, indicate in Normativul

Impactul asupra regimului de curgere al apei de suprafata

Avand in vedere ca distanta pana la cel mai apropiat curs de apa de suprafata este de 7,3 km (raul Buzau), acest proiect nu va avea impact asupra regimului de curgere al apei de suprafata.

Impactul asupra calitatii apei de suprafata

Schema de epurare selectiva a apelor uzate rezultate din activitatea depozitului, sustine ideea unui  impact minim asupra calitatii apei de suprafata, in conditiile unei exploatari corecte a procesului.Proiectul prevede urmatoarele instalatii:

•	statia de epurare a levigatului (inclusiv pentru apele uzate tehnologic);

•	statia de epurare ape uzate menajere;

•	separator de produse petroliere pentru apele meteorice de pe platforma incintei.

Masuri suplimentare de protectie a calitatii apelor subterane

Lucrarile proiectate pentru amenajarea depozitului au urmarit sa asigure protectia tuturor apelor subterane, prin evitarea exfiltratiilor din depozit. Aceste lucrari, constau in principal din:

•	impermeabilizarea de fund si a taluzelor depozitului;

•	colectarea  levigatului  din  depozitul  de  deseuri  printr-un  sistem  de  drenaj  amplasat deasupra hidroizolatiei de fund;

•	includerea unei hidroizolatii in acoperisul depozitului, in zonele care au atins cota finala de depozitare, care sa impiedice patrunderea apei din precipitatii in masa de deseuri in scopul reducerii debitului de levigat din deposit

•	pentru colectarea apelor pluviale cazute pe suprafata depozitului dupa inchidere se va executa un sistem de drenaj din pietris spalat cu continut de carbonat de calciu mai mic de 10%;

•	un canal de garda pe intreg perimetrul depozitului pentru evitarea infiltrarii in depozit a apelor  pluviale scurse de pe suprafetele invecinate si de pe taluzurile exterioare ale digului perimetral;

•	urmarirea calitatii apei subterane prin intermediul stationarelor (foraje) hidrogeologice;

•	optimizarea  traseului  utilajelor  care  transporta  material  excavat  sau  materiale  de constructie preluat din gropi de imprumut

•	imprejmuirea incintei viitorului depozit inca din faza incipienta de constructie

•	monitorizarea calitatii factorilor de mediu pe durata constructiei

•	verificarea  periodica  si  mentinerea  intr-o  stare  tehnica  corespunzatoare  a  tuturor utilajelor

•	respectarea normelor specifice de protectia muncii si protectia mediului la lucrarile ce se executa.

Pentru celelalte activitati, in scopul protectiei apelor subterane, se au in vedere masuri precum:

•	colectarea  prin  canalizare  a  tuturor  apelor  uzate  produse  in  instalatiile  auxiliare depozitului propriu-zis si aflate pe platforma tehnologica, pentru evitarea infiltrarii lor in panza freatica;

•	epurarea acestor ape in statia de epurare cu osmoza inversa;

•	colectarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare ale corpului administrativ si a celorlalte cladiri si conducerea lor spre statia de epurare ape menajere;

•	prevederea unui separator de hidrocarburi in sistemul de colectare a apelor pluviale provenite de pe platforma betonata din incinta.

In raport de conditiile climatice si de modul de amenajare si exploatare al depozitului se apreciaza ca nu exista posibilitatea de patrundere a levigatului in panza freatica datorita impermeabilizariide  fund  a  depozitului  la  nivelul  standardelor  nationale  si  europene  (HG 349/2005 care aproximeaza Directiva Consiliului Europei 1999/31/EC si Ord. MAPM 757/2004).

Pe amplasament vor exista si alte potentiale surse de poluare a apelor subterane, precum canalizarea de ape uzate tehnologice si menajere. Realizarea lor conform proiectului, ca si controlul periodic al functionarii acestora, conform programului de monitoring tehnic, va permite eliminarea oricaror riscuri de impact asupra apei subterane. Impact direct nul.

Inchiderea depozitului neconform Ianca

Teritoriul administrativ al orasului Ianca este lipsit de cursuri de apa. Din punct de vedere hidrografic este situat in bazinul raului Buzau, care este cel mai apropiat curs de apa. Depozitul de deseuri neconform de la Ianca se afla la o distanta de 1,8 k fata de situl ROSPA0048 Ianca- Plopu-Sarat, acesta fiind si cel mai apropiat corp de apa de suprafata.

La momentul efectuarii Bilantului de Mediu pentru depozitul de deseuri nepericuloase Ianca, pentru apa freatica nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita admisibile prevazute in  Legea nr. 311/2004 privind calitatea apei potabile. Proba de apa analizata s-a prelevat de la o distanta de 280m de deposit si la o adancime de 7 m.

Pentru evitarea poluarilor accidentale si diminuarea impactului asupra factorului de mediu apa, se vor lua urmatoarele masuri:

•	verificarea  periodica  si  mentinerea  intr-o  stare  tehnica  corespunzatoare  a  tuturor utilajelor;

•	respectarea normelor specifice de protectia muncii si protectia mediului la lucrarile ce se executa;

•	prevederea de santuri perimetrale amplasate la baza depozitului de deseuri, cu rol de preluare a apelor provenite din precipitatiile cazute in zona depozitului;

•	monitorizarea  panzei  de  apa  freatica  prin  executarea  a  3  foraje  de  monitorizare amplasate pe directia de curgere a apelor subternae.

Prin respectarea prevederilor proiectului se vor asigura toate conditiile de protectia mediului, fiind prevazute masuri de prevenire.

Aerul

Constructia depozitului va insemna aparitia si dezvoltarea unui santier care va functiona practic pe toata durata existentei depozitului. Ca in orice santier, activitatile principale vor fi efecuate cu utilaje diverse, in cazul de fata excavatoare, buldozere, screpere, camioane etc. Toate aceste utilaje vor genera gaze de esapament continand poluanti pentru calitatea aerului –CO2, SO2, COV-uri, suspensii de funingine iar  prin circulatia lor pe drumuri de santier vor ridica in aer pulberi sedimentabile – praf (forme de  impact  direct temporar). Acesti poluanti pot influenta negativ plantele din zona prin depunere pe frunze, reducerea luminozitatii si a radiatiei solare, ceea ce va determina scaderea proceselor de  fotosinteza (impact indirect temporar). Desi probabil de intensitate semnificativa pe amplasament si in imediata sa vecinatate, aceste efecte sunt  limitate in  spatiu datorita localizarii clare a activitatilor –  pe  de o parte – si datorita dimensiunii mari a particulelor care se depun nu departe de locul generarii.

Emisiile provenite din activitatile specifice de constructie au urmatoarele caracteristici comune:

-	sunt emisii la nivelul solului, nedirijate

-	au impact preponderent local (nu afecteaza localitatile limitrofe amplasamentelor)

-	sunt temporare (dureaza pana la terminarea lucrarilor).

Emisiile datorate descompunerii deseurilor  (emisii de pe suprafata depozitului) nu vor afecta semnificativ aerul.

In cazul  depozitului  zonal  Ianca  s-a  presupus  ca  85%  din  emisiile  totale  din  depozit  se colecteaza prin cosurile de gaz si se ard sau se stocheaza in vederea valorificarii. Poluantii investigati  in acest sens au fost CH4    , CO2    , H2S. Se mentioneaza ca pentru CH4    si CO2, legislatia (nationala si UE - transpusa in legislatia nationala) nu prevede limite pentru calitatea aerului. Acesti doi poluanti au efecte fie la scara globala, ambii compusi fiind gaze cu efect de sera, fie, in cazul metanului si efecte indirecte la scara locala si sub-regionala, acesta fiind unul dintre precursorii ozonului troposferic.

Caracteristicile surselor de polare a aerului din depozit, specifice perioadei de operare sunt:

•	Manevrarea deseurilor si a materialelor – surse la sol, nedirijate, de suprafata;

•	Depozitarea finala a  deseurilor  –  surse  punctuale in  apropierea solului (conductele pentru  colectarea si evacuarea gazelor de depozit) si surse nedirijate de suprafata (suprafetele celulelor de pe care se emit gaze de depozit necolectate);

Surse de poluare a solului si subsolului in perioada de constructie

Lucrarile de amenajare a obiectivului se vor desfasura in interiorul perimetrului desemnat pentru realizarea investitiei propuse.

Pentru perioada de constructie, sursele potentiale de poluare a solului sunt:

•  depozitarea necontrolata pe sol a unor materiale, deseuri, ambalaje care ar                           putea afecta calitatea acestuia;

•  depunerea pe sol a poluantilor emisi initial in aer de utilajele si mijloacele de transport utilizate la constructia depozitului;

•  pierderi  accidentale  de  uleiuri  sau  produse  petroliere  de  la  utilajele  de  pe amplasamnet;

•  scurgeri accidentale ale apelor uzate rezultate din organziarea de santier;

Surse de poluare a solului si subsolului in perioada de exploatare

Surse potentiale de poluare:

•	Instalatiile din zona tehnica;

•	Instalatiile de canalizare;

•	Sistemul de colctare si tratare levigat;

•	Zona de depozitare.

Prognozarea impactului

Solul decopertat

Studiul de fezabilitate prevede ca lucrarile de decopertare sa fie realizate astfel incat solul fertil de la suprafata sa fie depozitat separat de argila, acesta fiind necesar la copertarea exterioara a digurilor de protectie si a stratului superior de inchidere a depozitului neconform Ianca.

Compactarea, tasarea, amestecarea straturilor de sol

Proiectul prevede lucrari de compactare si tasare a solului, insa, deoarece aceste lucrari sunt destinate protectiei mediului prin construirea unui depozit de deseuri conform.

Impactul asupra componentelor subterane

In  ceea  ce  priveste  dimensiunea  geologica  a  amplasamentului,  constructia  celulelor  de depozitare va avea un impact considerabil, datorita amplorii acestora. Nivelul de fundare a fost stabilit la cota -4m, care asigura fata de nivelul hidrostatic un strat de minimum 1 m grosime, astfel incat se evita aparitia fenomenului de rupere hidraulica. Eventuale probleme din aceasta perspectiva, ar putea aparea doar in perioada anterioara depozitarii primului strat de deseuri, dupa care echilibrul geologic se va restabili.

Impactul asupra retelei hidrologice

Constructia si exploatarea depozitului de deseuri menajere, desi va dezvolta activitati limitrofe retelei hidrologice, cum ar fi fundarea celulelor de depozitare, a bazinelor statiei de epurare, sau chiar  penetrante, prin forarea putului pentru alimentarea cu apa, nu va avea impact semnificativ asupra acesteia.

Impactul transfrontiera

Avand in vedere faptul ca proiectul se desfasoara doar in interiorul judetului Braila, judetul Braila nefiind un judet la granita, si luand in considerare distantele la care se afla obiectivele fata de frontiera, nu va exista un impact transfrontiera pentru acest factor de mediu.

Masuri de diminuare a impactului

In perioada de constructie

•	respectarea cu rigurozitate a prevederilor proiectului privind depozitarea si refolosirea in totalitate a solului vegetal rezultat prin decopertarile necesare realizarii celulelor de depozitare, a constructiilor, instalatiilor, platformelor si cailor de acces din zona tehnica;

•	scoaterea imediata din uz a autovehiculelor sau agregatelor care prezinta scurgeri de carburanti sau lubrefianti;

•	la planificarea lucrarilor de decopertare, sa fie avute in vedere prognozele meteo pe termen lung, iar la executarea lor, prognozele pe termen scurt, astfel incat sa fie evitate perioadele ploioase, respectiv zilele cu ploi torentiale.

In perioada de exploatare

•	verificarea  periodica  a  instalatiilor  de  canalizare,  pentru  depistarea  operativa  a eventualelor fisuri/crapaturi;

•	verificarea periodica a bazinelor statiilor de epurare, a bazinului colector pentru levigat si a  bazinului decantor de la statia de spalare a autovehiculelor, pentru depistarea operativa a eventualelor fisuri/sparturi ale peretilor;

•	respectarea  intocmai  a  prevederilor  programului  de  monitorizare  a  depozitului  de deseuri.

•	levigatul format la baza depozitului va fi colectat si directionat catre statia de epurare;

•	verificarea tehnica a utilajelor pentru prevenirea scurgerilor de carburanti si lubrifianti;

•	executarea reparatiilor si schimbului de ulei in zona atelierului de reparatii existent pe platforma betonata;

•	se va supraveghea traseul de acces la depozit pentru a se evita riscul de descarcare necontrolata a deseurilor in alte zone decat cele amenajate

In perioada post-inchidere

•	respectarea cu strictete a prevederilor programului de monitorizare post-inchidere a depozitului de deseuri.

Sursele de poluare a subsolului sunt	identice cu cele corespunzatoare apelor subterane. Datorita masurilor luate prin proiect se apreciaza ca nu va exista impact asupra resurselor subsolului.

Biodiversitate

Impactul prognozat

Ca urmare a decopertarii, impactul este negativ, deoarece se produce distrugerea totala a vizuinilor de mamifere, pasari, reptile, a cuiburilor si adaposturilor pentru insecte (efect direct). De exemplu vor fi  distruse adaposturile subterane ale rozatoarelor cu tot lantul de galerii de comunicatie dintre ele, iar pasarile care cuibaresc pe sol vor ramane fara cuiburi si va fi afectata noua generatie. Insectele vor fi  cele mai afectate deoarece pe langa distrugerea mediului lor natural, sunt distruse larvele si ouale.  Datorita faptului ca insectele sunt elemente nutritive pentru batracieni, reptile si pasari, decopertarea  inseamna producerea unui efect indirect negativ asupra lantului trofic respectiv.

Se estimeaza ca pana la noua echilibrare a biotopului, amenajarea deponeului va crea o perturbare de amploare a habitatului pasarilor, rozatoarelor si insectelor.

De asemenea, se va reduce numarul indivizilor din speciile sensibile la praf, seceta, zgomot. Acest  din  urma  efect  este  temporar  si  va  dura  pana  la  inchiderea  partiala  sau  totala  a deponeului. Dupa inchidere, este posibila revenirea la compozitia numerica aproximativ similara situatiei initiale sau chiar imbogatirea ei. De exemplu, ca efect pozitiv este de mentionat ca o data cu cresterea deponiei, taluzurile vor fi inierbate si plantate cu arbusti.

Factorii perturbatori pentru elementele de flora si fauna, care pot aparea pe parcursul exploatarii depozitului sunt:

•	praful ridicat de utilajele si buldozerele aflate in miscare care poate afecta:

-	caile respiratorii ale oamenilor si animalelor;

-	procesul de fotosinteza al plantelor - prin depunere pe vegetatia de pe terenurile adiacente deponeului;

•	zgomotul produs de aceleasi utilaje aflate in miscare indeparteaza animalele si pasarile;

•	compactarea solului cu utilajele specifice distruge elementele de flora si fauna;

•	caldura degajata de fermentarea deseurilor atrage, mai ales iarna, insecte si pasari

(pentru hrana si adapost);

•	prezenta omului si traficul rutier indeparteaza animalele si poate genera accidente;

Se apreciaza ca schimbarile prognozate, nu vor determina efecte cu caracter definitiv asupra florei si faunei terestre care sa insemne disparitia totala a unora din speciile existente in zona.

Componentele gazului de depozit au efecte negative asupra calitatii aerului si a conditiilor climatice.  In  consecinta  pot  apare  efecte  indirecte  asupra  biocenozelor.  Astfel,  compusi precum  SO2   sau NO2, in contact cu apa, creaza un mediu acid care este favorabil aparitiei ploilor acide. In schimb, generarea de CO2  este favorabila procesului de fotosinteza.

Metanul (CH4), care este componenta de baza a gazului de depozit, are afect de sera (ca si CO2   si unele COV-uri). Chiar daca nu sunt toxice pentru speciile de plante si animale aceste gaze pot, prin sinergism cu alte substante (efect sinergic) sa determine modificari climatice cu influenta si asupra componentelor biocenozelor locale.

Posibile surse de afectare a siturilor sunt:

•	organizarile de santier;

•	executarea lucrarilor;

•	deversari accidentale de substante;

•	depozitarea necontrolata a deseurilor de constructie.

Depozitul de deseuri este amplasat la o distanta de 1,5 km de situl SPA Ianca-Plopul Sarat. Tinand cont de distanta fata de sit, si de specificul proiectului

Masuri de reducere a impactului asupra biodiversitatii

•	Plantarea unei perdele vegetale

Pentru evitarea  afectarii  biotopurilor  invecinate  noii  activitati,  s-a  prevazut  realizarea  unei perdele verzi care are printre altele si rol de retinere a suspensiilor antrenabile de curentii de aer. In timp, o data cu cresterea vegetatiei, perdeaua verde va face legatura dintre biotopurile ce se vor dezvolta in deponeu si cele deja existente in exteriorul acestuia.

Perdeaua verde prevazuta in proiect a fi realizata in jurul deponeului, va oferi de asemenea adapost pentru animalele si pasarile care s-au obisnuit cu zgomotele specifice activitatii. In timp, aceasta perdea  verde va fi o mica padurice care poate sa adaposteasca o fauna specifica. Printre randurile  de  arbori,  se  mai  pot  planta  si  arbusti care  cresc la  umbra,  astfel incat perdeaua sa fie cat mai deasa si cat mai eficienta atat in perioada calda cat si in cea rece.

Pentru plantarea si mai ales intretinerea perdelei verzi este necesar sa fie angajat personal de specialitate care sa se ocupe de optima dezvoltare a plantelor.

•	Refacerea locurilor de adapost, odihna, cuibarit prin replantarea de arbori si recultivarea cu plante ierboase pe terenurile eliberate de sarcini tehnologice

O data cu inchiderea treptata a depozituluii si acoperirea sa cu sol fertil, acesta se poate constitui suportul pe care se pot face plantari de arbusti si plante ierboase; se vor reface astfel locurile de adapost, odihna, cuibarit pentru pasari si animale mici.

Realizarea unei perdele verzi in jurul deponeului va avea un impact pozitiv asupra zonei din multe puncte de vedere si anume:

-	reduce poluarea cu suspensii si CO2,

-	ecraneaza zgomotele si vizibilitatea asupra deponeului,

-	ofera adapost si surse de hrana unor specii de pasari, mamifere, insecte, etc. Aceste efecte pot determina in timp chiar diversificarea biocenozelor zonei.

In vederea reducerii impactului asupra speciilor tinta din situl SPA Ianca-Plopul Sarat, vor fi luate urmatoarele masuri:

•	Amplasarea  organizarilor de santier se va face in zone cat mai indepartate de situl SPA

si a coloniilor de pasari;

•	Lucrarile se vor realiza etapizat, conform proiectului, astfel ca impactul generat sa fie cat mai mic;

•	Amenajarea corespunzatoare a organizarilor de santier in ceea ce priveste utilitatile (apa, electicitate, dotarea cu grupuri sanitare ecologice, colectarea apei uzate menajere, dupa caz) si   depozitarea materialelor periculoase si inflamabile, conform legislatiei in vigoare;

•	Programul de lucru la depozit si statia de sortare vor fi pe timp de zi astfel incat sa nu se produca perturbatii in zonele de innoptat ale pasarilor;

•	Colectarea tuturor deseurilor rezultate din activitatile de excavare, executie, constructie, etc. si transportul lor la depozitele de deseuri;

•	In cadrul proiectului se vor amenaja spatii speciale pentru depozitarea temporara a deseurilor, acestea urmand a fi transportate dupa un orar stabilit	pe amplasamente autorizate de depozitare. Nu vor fi depozitate temporar deseuri;

•	Autovehiculele  si  utilajele  folosite  pentru  constructia  depozitului,  pentru  operarea depozitului si transportul deseurilor vor respecta normele si prevederile privind emisiile de noxe si de zgomot;

•	Acolo unde vor fi identificate colonii de pasari vor fi amplasate panouri avertizoare de reducere a vitezei de circulatie;

•	Alegerea  unor  trasee  de  transport  a  materialelor  de  constructii  optime  astfel  incat impactul asupra sitului sa fie cat mai redus;

•	Echipele de specialisti care vor efectua lucrarile de constructie vor fi instruite cu privire la existenta siturilor din vecinatatea zonei de executie a lucrarilor  si asupra masurilor si responsabilitatilor privind protectia habitatelor si speciilor existente in situri;

•	In  vederea  evitarii  deversarilor  accidentale  va  fi  construit  un  Bazin  de  retentie  si evaporatie cu capacitatea de stocare de 3-4 zile, timp necesar remedierii eventualelor defectiuni tehnologice ale statiilor de epurare;

•	Pentru evitarea afectarii biotopurilor invecinate noii activitati, s-a prevazut realizarea unei perdele verzi, dese in jurul amplasamentului depozitului si a statiei de sortare care are printre altele si  rol de retinere a suspensiilor antrenabile de curentii de aer. In timp, aceasta  perdea verde  va  fi  o  mica padurice care poate sa adaposteasca o  fauna specifica. Printre randurile de arbori, se mai pot planta si arbusti care cresc la umbra, astfel incat perdeaua sa fie cat mai deasa si cat mai eficienta atat in perioada calda cat si in cea rece;

•	Realizarea unei perdele verzi in jurul deponeului va avea un impact pozitiv asupra zonei din multe puncte de vedere si anume:

-	reduce poluarea cu suspensii si CO2,

-	ecraneaza zgomotele si vizibilitatea asupra depozitului,

-	ofera adapost si surse de hrana unor specii de pasari si insecte, etc.

•	Plantari de arbusti si plante ierboase deasupra celulelor inchise;

•	Odata cu inchiderea treptata a depozitului si acoperirea sa cu sol fertil, acesta poate constitui suportul pe care se pot face plantari de arbusti si plante ierboase.

Peisajul

In cazul depozitului de deseuri conform  si  a  statiei  de sortare, peisajul nu are  o  valoare deosebita deoarece este un teren agricol.

Aparitia santierului va insemna inlocuirea peisajului actual amorf, dar natural, cu un peisaj antropizat, plin de miscare si de componente precum:

-	zone in curs de excavare,

-	drumuri de acces sau tehnologice,

-	cladiri si instalatii in constructie

-	oameni angrenati in diferite activitati

-	utilaje de diferite dimensiuni si culori.

Unele din modificarile mentionate se vor mentine si in faza de exploatare iar o parte vor fi definitive. Zonele excavate si prezenta utilajelor – spre exemplu – vor dispare dupa inchiderea depozitului, dar alte modificari de peisaj vor persista. Indiferent de durata, impactul pe peisaj va fi unul semnificativ despre care nu se poate afirma cu certitudine ca va fi in totalitate negativ, nici pentru locuitorii din localitatile  invecinate sau zone protejate ca recreative (care nu vor fi afectati vizual), nici pentru valori naturale, istorice, arhitectonice, etc.

In vecinatatea  investitiei  nu  sunt  zone protejate pentru valoarea lor  istorica, arhitectonica, naturale, etc.

Prin realizarea investitiilor propuse in peisaj, vor aparea o serie de noi componente antropice:

•	drumuri de acces, drumuri tehnologice pe amplasament;

•	cladiri, hale, suprafete betonate pentru parcari si instalatii;

•	zone excavate si zone cu depuneri depasind cota terenului actual (diguri, depuneri de deseuri si depozite de pamant).

Toate aceste elemente vor modifica peisajul observabil atat din localitatile invecinate si anume prin:

•	aspecte negative:

-	disparitia caracterului natural al zonei;

-	imaginea unui “santier” in dezvoltare pe o durata de minim 30 ani;

-	aparitia unui nou relief creat prin depozitarea deseurilor.

•	aspecte pozitive:

-	senzatia de activitate generatoare de bunastare, daca fatada “santierului” si a drumului de acces va fi corect intretinuta.

-	realizarea unei perdele verzi in jurul incintei.

Masuri de reducere a impactului

Pentru  reducerea  impactului  determinat  de  elementele  mentionate  ca  negative  asupra peisajului, proiectul a prevazut urmatoarele solutii:

-	imprejmuirii amplasamentelor investitiilor cu o perdea vegetala substantiala, formata din mai multe etaje de arbori si arbusti cu crestere rapida;

-	perdea de protectie pe perimetrul platformelor tehnologice si social-administrative

-	cladirile vor fi prevazute cu finisaje exterioare adecvate unei incadrari firesti in peisaj;

Pentru reducerea la minimum a efectelor negative ale peisajului se recomanda ca pe parcursul etapei de exploatare sa se pastreze curatenia atat in incinte cat si pe drumurile de acces.

Aceste masuri, associate, in cazul depozitului, cu o buna gospodarire a depozitului, creeaza conditii  de  reducere la  minim a  impactului  negativ asupra peisajului, facand sa prevaleze aspectele pozitive

Intocmit,

Arh. Tipa Ioan